# VIDEOJET decoder 3000 - 4-Kanal Ethernet Multimedia-Empfänger H.264

Kompakter 4-Kanal Video-Decoder für H.264 Datenströme. Diese Geräte erlauben den Aufbau einer modularen, digitalen CCTV-Kreuzschiene mit Broadcast Video Qualität über IP Netzwerke. Das Gerät ist H.264 kompatibel und ermöglicht den Empfang von H.264 Streams über das Internet. Im Einkanal-Modus (Vollbild eines Videostroms) kann ein HD 1080p25/30 bzw. 720p50/60 Videostrom dekodiert werden. Die serielle Schnittstelle ermöglicht den Betrieb eines IntuiKey CCTV Keyboards und damit, angeschlossene Kameras oder andere Videokomponenten fernzusteuern. Eine optionale IP Matrix Lizenz erlaubt den Aufbau einer eigenständigen PC-freien Überwachungslösung mit bis zu 32 Kameras und 10 Monitoren. Umfangreiche Überwachungsfunktionen sorgen für sicheren Betrieb. Die Alarm-Eingänge und der Relaisausgang ermöglichen erweiterte Automatisierungsfunktionen. Es kann neben einem Standard-Videomonitor auch ein HDMI-Monitor angeschlossen werden. Die integrierte Vierfachbild-Funktion stellt 1 bis 4 Videoströme gleichzeitig mit bis zu 60 Bilder/Sekunde dar.

Datenrate	maximal 20Mbit/sek

Videoauflösung HD	(nur verfügbar im Einkanal-Modus)
1080p (1920x1080) bei 25/30 Bilder/sek
720p 1280x720) bei 25/30/50/60 Bilder/sek

Videoauflösung SD	960H (960x576) bei 25 Bilder/sek
4CIF (704x576) bei 25 Bilder/sek
2CIF (704x288) bei 25 Bilder/sek 
halb D1 (252x576) bei 25 Bilder/sek 
CIF (352 x 288) bei 25 Bilder/sek 
QCIF (176x144) bei 25 Bilder/sek 
(Angaben für PAL)

Video Standards	H.264 High Profile, H.264 Main Profile, 
H.264 Baseline Profile (ISO/IEC 14496-10), 
M-JPEG, JPEG

Gesamtverzögerung (IP)	300ms

Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, digest authentication

Software-Upgrade	Mittels Flash ROM, fernprogrammierbar

Konfiguration	über Webbrowser, integrierter Webserver

Fernsehnorm	PAL/NTSC, HD

Videoausgang	1Vss ± 5%, (F)BAS, 75Ohm, BNC, max. Kabellänge 30m

HDMI-Ausgang	HDMI, Type A, max. Kabellänge 30m

Audio	Bidirektional, 1-kanaliger Line-Pegel mit G.711 Enkodierung

Audiostecker	3,5 mm Klinkenbuchse

Relaisausgang 	1 x 30 Vpp (SELV), 200 mA

Datenschnittstellen	1x RS-232/RS-422/RS-485 (Federklemmen)

Ethernet	10/100Base-T, automatische Erkennung, halb-/vollduplex, RJ45

Passwortschutz	2-stufig

Betriebsspannung	12Volt DC (230V Netzteil im Lieferumfang enthalten)

Leistungsaufnahme	ca. 9W

Temperaturbereich	0 bis +50°C Umgebungstemperatur

Gehäuse	Aluminium mit Kunststoffkappen

Farbe	Silber/schwarz

Abmessungen (HxBxT)	38 x 146 x 183 mm

Gewicht	Ca. 0,6kg

Lieferumfang	Wandmontage Kit, Netzteil, Installationsanleitung mit Sicherheitshinweisen

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	VJD-3000			__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________