# AUTODOME IP 5000i HD –1080p Tag/Nacht-Domekamera mit IR-Scheinwerfer

Hochgeschwindigkeits-Dome-Kamera mit Tag/Nacht-Kameramodul mit 30-fachem Motorzoomobjektiv und 16-fachem Digitalzoom. Die Steuerung und Parametrierung erfolgt über eingebauten Webserver oder den Bosch Configuration Manager. Die Aufzeichnung kann u.a. ohne Umwege direkt auf iSCSI Laufwerke erfolgen. Es sind 24 Privatzonen definierbar. Es werden bis zu vier unterschiedliche Videostreams ausgesendet. Die Bildübertragung muss mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde erfolgen können. Die Richtcharakteristik der integrierten IR-Scheinwerfer muss sich an den Zoomfaktor anpassen. In einzelnen Bereiche kann die IR-Beleuchtung deaktiviert werden um Mischlichtsituationen zu vermeiden. Die Spannungsversorgung muss redundant über 24V AC und PoE+ erfolgen können. Die Distanz der Infrarotausleuchtung muss 180m betragen. Auch bei maximaler Schwenk/Neige-Geschwindigkeit müssen Privatbereiche zu 90% bedeckt bleiben. Verschlüsselungsvorgänge müssen sicher in einem Trusted Platform Module (TPM) erfolgen.

Aufnahmesensor	:	1/2,8 “ Progressive Scan CMOS Sensor

Sensorauflösung	:	2,48 Megapixel

Videostandard		:	H.264 (ISO/IEC 14496-10), H.265,  M-JPEG

GOP Struktur		:	IP, IBP, IBBP

Datenrate		:	9.6 kbps bis 6 Mbps (pro Stream)

Auflösung		:	1080p, 720p, D1 4:3, SD

Maximale Bildrate	:	60 Bilder/sec bei allen Auflösungen

Protokolle		:	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/

RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,

FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link

local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIBII),

802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,

selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI,

UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,

Dropbox, CHAP, digest authentication

Ethernet		:	10/100 Base-TX, auto-sensing, half/full duplex, RJ45

Lichtempfindlichkeit	:	0,05 Lux (30 IRE, Tag)

0,01 Lux (30IRE, Nacht)							0 Lux mit IR-Strahler

Brennweite		:	30 x Zoom (4,5 mm bis 135mm)

Digitalzoom		:	16 x

Sektorentitel		:	16 mal 20 Zeichen

Vorpositionen		:	256

Automatische Tour	:	1  Tour als Folge von bis zu 256 Vorpositionen

Signal/Rauschabstand	:	>55 dB

Dynamischer Bereich	:	94 dB (DWDR)

Weißabgleich		:	Standard Auto, Natriumlicht Auto, Basis Auto,

Manuell, Halten, Dominante Farbe Auto

Schwenken		:	360° kontinuierlich

Neigen			:	0° bis 90°

Geschwindigkeit	:	240° /sec. Schwenken

Privatzonenmaskierung	:	24 Zonen (Schwarz, Weiß, Grau, Auto)

Temperaturbereich	:	- 40° C bis + 60°

Gewicht 		:	4,6 kg

Betriebsspannung	:	24 VAC und PoE+

Leistungsaufnahme	:	25 W

Farbe 			:	Weiß (RAL9003)

Videobildanalyse	:	Essential Video Analytics

Alarmregeln		:	Jedes Objekt, Objekt in Feld, Linienquerung, Feld

betreten/verlassen, Herumlungern, Route folgen,

Unbewegtes/entferntes Objekt, Zählung, Belegung,

Abschätzung der Mengendichte, Zustandsänderung,

Ähnlichkeitssuche

Objektfilter		:	Dauer, Größe, Seitenverhältnis, Geschwindigkeit

Richtung, Farbe, Objektklassen (4)

Kalibrierung	:	Automatische Selbstkalibrierung nach Eingabe

der Montagehöhe

Montage		:	Wandmontage,	Mastmontage, Eckmontage,

Rohrmontage über zusätzliches Montagezubehör

Schutzart		:	IP66

Interoperabilität		:	ONVIF Profile S

GB/T 28181

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NDP-5502-Z30L		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________