# AUTODOME starlight 7000i HD – 1080p Tag/Nacht-Domekamera für abgehängte Außenmontage

Hochgeschwindigkeits-Dome-Kamera mit Tag/Nacht-Kameramodul mit 30-fachem Motorzoomobjektiv und 12-fachem Digitalzoom. Die Steuerung und Parametrierung erfolgt über eingebauten Webserver oder den Bosch Configuration Manager. Die Aufzeichnung kann u.a. ohne Umwege direkt auf iSCSI Laufwerke erfolgen. Die Privatzonenmaskierung muss in mit bis zu 24 Bereichen erfolgen. Erweiterte Alarmverarbeitung über Regeln zur logischen Verknüpfung von Alarm- und Bedienzustände. Die Montage kann sowohl abgehängt als auch stehend erfolgen. Die Darstellung und die Steuerung werden dann invertiert. Die Videobildanlyse erlaubt die automatische Überwachung auf verdächtige Vorgänge. Objekte müssen automatisch klassifiziert werden. Es werden bis zu vier unterschiedliche Videostreams ausgesendet. Die Bildübertragung muss mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde erfolgen können. Die Kamera muss in der Lage sein, Objekte selbständig zu verfolgen. Dieser Autotrack Vorgang muss über eine beliebige Alarmregel aktivierbar sein. Die Verfolgung muss auch hinter Privatmasken erfolgen können. Es müssen Bildbereiche ausgenommen werden können, ohne die Bildübertragung ausblenden zu müssen.

Aufnahmesensor	:	1/2,8 “ CMOS Sensor

Sensorauflösung	:	2,35 Megapixel

Videostandard		:	H.264, H.265, M-JPEG

GOP Struktur		:	IP, IBP, IBBP

Datenrate H.265	:	61 kbit/s bis 2,8 Mbit/s

Auflösung und Bildrate	:	1080p25/30, 720p50/60, 720p25/30, 1,3 MP 5:4, ...

Protokolle		:	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP,

IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP,

DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP

(SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS,

DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com),

SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP,

SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication

Ethernet		:	10/100 Base-TX, auto-sensing, half/full duplex, RJ45

Lichtempfindlichkeit	:	0,0077 Lux (1/30, 30 IRE, Tag)

0,0008 Lux (1/30, 30IRE, Nacht)

Brennweite		:	30 x Zoom (4,3 mm bis 129mm)

Digitalzoom		:	12 x

Sektorentitel		:	16 mal 20 Zeichen

Vorpositionen		:	256 mit Titeln a 20 Zeichen

Automatische Tour	:	1  Tour als Folge von bis zu 256 Vorpositionen

Signal/Rauschabstand	:	>55 dB

Dynamischer Bereich	:	120 dB

Weißabgleich		:	Automatisch, Innen, Außen, Halten, erweitert, manuell

Schwenken		:	360° kontinuierlich

Neigen			:	0° bis 108° (18° über Horizont)

Geschwindigkeit	:	400° /sec. Schwenken

Privatzonenmaskierung	:	24 Zonen mit einstellbarer Zoomschwelle

Temperaturbereich	:	- 40°C bis + 55°C

-34°C bis +74°C (NEMA TS 2-2013(R2008))

Gewicht 		:	3,2 kg

Betriebsspannung	:	abhängig von verwendeten Wandarm oder HiPoE

Leistungsaufnahme	:	51 W

Farbe 			:	Weiß (RAL9003)

Kuppel			:	Acryl klar (getönte oder schlagfeste Kuppel optional)

Videobildanalyse	:	MOTION+, IVA, FLOW, Camera Trainer

Montage		:	Wandmontage,	Mastmontage, Eckmontage, Dachmontage,

Rohrmontage über zusätzliches Montagezubehör

Schutzart		:	IP66

Interoperabilität		:	ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NDP-7512-Z30		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________

# AUTODOME starlight 7000i HD – 1080p Tag/Nacht-Domekamera für Deckeneinbau

Hochgeschwindigkeits-Dome-Kamera mit Tag/Nacht-Kameramodul mit 30-fachem Motorzoomobjektiv und 12-fachem Digitalzoom. Die Steuerung und Parametrierung erfolgt über eingebauten Webserver oder den Bosch Configuration Manager. Die Aufzeichnung kann u.a. ohne Umwege direkt auf iSCSI Laufwerke erfolgen. Die Privatzonenmaskierung muss in mit bis zu 24 Bereichen erfolgen. Erweiterte Alarmverarbeitung über Regeln zur logischen Verknüpfung von Alarm- und Bedienzustände. Die Montage kann sowohl abgehängt als auch stehend erfolgen. Die Darstellung und die Steuerung werden dann invertiert. Die Videobildanlyse erlaubt die automatische Überwachung auf verdächtige Vorgänge. Objekte müssen automatisch klassifiziert werden. Es werden bis zu vier unterschiedliche Videostreams ausgesendet. Die Bildübertragung muss mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde erfolgen können. Die Kamera muss in der Lage sein, Objekte selbständig zu verfolgen. Dieser Autotrack Vorgang muss über eine beliebige Alarmregel aktivierbar sein. Die Verfolgung muss auch hinter Privatmasken erfolgen können. Es müssen Bildbereiche ausgenommen werden können, ohne die Bildübertragung ausblenden zu müssen.

Aufnahmesensor	:	1/2,8 “ CMOS Sensor

Sensorauflösung	:	2,35 Megapixel

Videostandard		:	H.264, H.265, M-JPEG

GOP Struktur		:	IP, IBP, IBBP

Datenrate H.265	:	61 kbit/s bis 2,8 Mbit/s

Auflösung und Bildrate	:	1080p25/30, 720p50/60, 720p25/30, 1,3 MP 5:4, ...

Protokolle		:	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP,

IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP,

DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP

(SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS,

DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com),

SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP,

SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication

Ethernet		:	10/100 Base-TX, auto-sensing, half/full duplex, RJ45

Lichtempfindlichkeit	:	0,0077 Lux (1/30, 30 IRE, Tag)

0,0008 Lux (1/30, 30IRE, Nacht)

Brennweite		:	30 x Zoom (4,3 mm bis 129mm)

Digitalzoom		:	12 x

Sektorentitel		:	16 mal 20 Zeichen

Vorpositionen		:	256 mit Titeln a 20 Zeichen

Automatische Tour	:	1  Tour als Folge von bis zu 256 Vorpositionen

Signal/Rauschabstand	:	>55 dB

Dynamischer Bereich	:	120 dB

Weißabgleich		:	Automatisch, Innen, Außen, Halten, erweitert, manuell

Schwenken		:	360° kontinuierlich

Neigen			:	0° bis 91° (1° über Horizont)

Geschwindigkeit	:	400° /sec. Schwenken

Privatzonenmaskierung	:	24 Zonen mit einstellbarer Zoomschwelle

Temperaturbereich	:	- 10°C bis + 40°C

Gewicht 		:	2,6 kg

Betriebsspannung	:	24V oder HiPoE ((IEEE 802.3at, Klasse 4)

Leistungsaufnahme	:	19,2 W

Farbe 			:	Weiß (RAL9003)

Kuppel			:	Acryl getönt

Videobildanalyse	:	MOTION+, IVA, FLOW, Camera Trainer

Montage		:	Deckeneinbau

Interoperabilität		:	ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NDP-7512-Z30C		__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________