Diskussionseinheit

Diskussionseinheit

Die Standardversion der Diskussionseinheit soll es den Teilnehmern ermöglichen zu reden, eine Wortmeldung zu registrieren und dem Redner zuzuhören. Eine 
Buchse zum Anschluss der steckbaren Mikrofone ist bereitzustellen. Darüber hinaus sind auf den beiden Seiten der Einheit zwei separate Kopfhöreranschlüsse jeweils mit individueller Lautstärkereglung bereitzustellen, so dass die Einheit von zwei Delegierten genutzt werden kann. Die Einheit muss zu einer vollwertigen Doppeleinheit konvertiert werden können, indem die Mikrofontaste durch zwei separate Mikrofontasten zur individuellen Mikrofonsteuerung und Delegierten-identifizierung ausgewechselt wird. Der Einbaulautsprecher soll bei eingeschaltetem Mikrofon stumm geschaltet sein, um akustische Rückkopplung zu verhindern. Es sollen verschiedene Blenden zur Verfügung stehen, damit die Einheit optisch an die Umgebung angeglichen werden kann. Die Einheit soll solche Vorrichtungen aufweisen, dass sie als Einzeldelegierteneinheit, als Doppel-delegierteneinheit, als Vorsitzendeneinheit oder als Einzeldelegierteneinheit mit Zusatztaste verwendet werden kann. Die Mehrzweck-Zusatztaste kann zum Beispiel zum Rufen des Saaldieners verwendet werden. Zur Befestigung des Durchschleifkabels muss eine Kabelklemme verfügbar sein. Die Einheit soll mit Sockeln in heller und in dunkler Farbe verfügbar sein.

Diese Einheit hat die folgenden Leistungsmerkmale aufzuweisen:

- Unempfindlichkeit gegenüber Mobiltelefoninterferenzen

- Kompaktes, ansprechendes und ergonomisches Design

- Steckbares Mikrofon

- Eingebauter Lautsprecher

- Reduzierung des Kopfhörer-Ausgangspegels, um akustische Rückkopplung zu verhindern (aktiv, wenn dem Sprecher zugehört wird und das Mikrofon eingeschaltet ist)*

- Verwendbar als Delegierteneinheit, Doppeldelegierteneinheit, Vorsitzendeneinheit oder Einzeldelegierteneinheit mit Zusatztaste

Diese Einheit hat die folgenden Bedienelemente und Anzeigen aufzuweisen:

- Mikrofontaste mit einem rot, grün oder gelb leuchtenden Ring. Rot zeigt an, dass das Mikrofon aktiv ist; grün zeigt an, dass die Wortmeldung akzeptiert wurde; gelb zeigt „VIP“ an.*

- Die VIP-Anzeige leuchtet, wenn der Delegierte zur Privilegiertenliste gehört (nur bei Verwendung von PC-Software verfügbar)

- Zwei individuelle Kopfhörer-Lautstärkeregler

- Versenkter Deinitialisierungsschalter

Diese Einheit hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- Anschluss für steckbares Mikrofon

- Zwei 3,5-mm-Kopfhörerbuchsen für Klinkenstecker

- 2 m Kabel mit angegossenem 6-poligem Rund-Steckverbinder

- 6-poliger Rund-Steckverbinder für durchgeschleifte Verbindungen

* Wenn die Einheit im Doppeldelegiertenmodus verwendet wird, muss diese Funktion individuell verfügbar sein.

Technische Daten

Elektrische Daten

Frequenzgang			30 Hz – 20 kHz

Kopfhörer Belastungsimpedanz	> 32 Ohm < 1 kOhm

Ausgangsleistung			2 x 15 mW/32 Ohm

Mechanische Daten

Installation			Tischgerät (mobil oder fest montiert) 
 					und Einbauversion

Abmessungen (H x B x T) 
(ohne Mikrofon) 			Tischgerät	61 x 190 x 116 mm

Einbauversion	6 x 190 x 120 mm

Gewicht				800 g

Farbe Abdeckung			Silber (RAL 9022)

Farbe Sockel			Hellgrau (RAL 000 7500)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-DISD-L

Angebotenes Fabrikat:..................... Typ:.....................

Material:  EURO........................... Lohn: EURO...............