Diskussionseinheit mit Kanalwähler

Diskussionseinheit mit Kanalwähler

Die Diskussionseinheit mit Kanalwähler soll es den Teilnehmern ermöglichen zu reden, eine Wortmeldung zu registrieren und den Redner anzuhören. Eine Buchse zum Anschluss der steckbaren Mikrofone ist bereitzustellen. Die Einheit soll über einen eingebauten Kanalwähler verfügen, sodass sie sich für Diskussionen eignet, bei denen mehrere Sprachen verwendet und simultan gedolmetscht werden. Der Kanalwähler muss über zwei Aufwärts- und zwei Abwärts-Kanalwahltasten und ein Display verfügen, auf dem die Nummer und Abkürzung der Sprachen angezeigt wird, sodass eine schnelle Wahl des gewünschten Sprachkanals möglich ist. Die Einheit soll zwei Kopfhöreranschlüsse aufweisen. Der Einbaulautsprecher soll bei eingeschaltetem Mikrofon stumm geschaltet sein, um akustische Rückkopplung zu verhindern. Es sollen verschiedene Blenden zur Verfügung stehen, damit die Einheit optisch an die Umgebung angeglichen werden kann. Die Einheit muss so ausgerüstet sein, dass sie als Delegierten- oder als Vorsitzendeneinheit verwendet werden kann. Zur Arretierung des Durchschleifkabels ist eine Kabelklemme bereitzustellen. Die Einheit soll mit Sockeln in heller und in dunkler Farbe verfügbar sein.

Diese Einheit hat die folgenden Leistungsmerkmale aufzuweisen:

- Unempfindlichkeit gegenüber Mobiltelefoninterferenzen

- Kompaktes, ansprechendes und ergonomisches Design

- Steckbares Mikrofon

- Kanalwähler mit Anzeige von Nummer und Sprachkürzel

- Eingebauter Lautsprecher

- Reduzierung des Kopfhörer-Ausgangspegels, um akustische Rückkopplung zu verhindern (aktiv, wenn dem Sprecher zugehört wird und das Mikrofon eingeschaltet ist)

- Verwendbar als Delegierten- oder Vorsitzendeneinheit

Diese Einheit hat die folgenden Bedienelemente und Anzeigen aufzuweisen:

- Alphanumerische Anzeige des gewählten Sprachkanals mit Nummer und Sprachkürzel

- Buchse für steckbare Mikrofone (DCN-MICS oder DCN-MICL)

- Mikrofontaste mit einem rot, grün oder gelb leuchtenden Ring. Rot zeigt an, dass das Mikrofon aktiv ist; grün zeigt an, dass die Wortmeldung akzeptiert wurde; gelb zeigt „VIP“ an.

- Die VIP-Anzeige leuchtet, wenn der Delegierte zur Privilegiertenliste gehört (nur bei Verwendung von PC-Software verfügbar)

- Kopfhörer weisen Lautstärkeregler auf

- Versenkter Deinitialisierungsschalter

Diese Einheit hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- Anschluss für steckbares Mikrofon

- Zwei 3,5-mm-Kopfhörerbuchsen für Klinkenstecker

- 2 m Kabel mit angegossenem 6-poligem Rund-Steckverbinder

- 6-poliger Rund-Steckverbinder für durchgeschleifte Verbindungen

Technische Daten

Elektrische Daten

Frequenzgang			30 Hz bis 20 kHz

Kopfhörer Belastungsimpedanz	> 32 Ohm < 1 kOhm

Ausgangsleistung			2 x 15 mW/32 Ohm

Mechanische Daten

Installation			Tischgerät (tragbar oder fest montiert) 
 					und Einbauversion

Abmessungen (H x B x T)

(ohne Mikrofon)			Tischgerät		61 x 190 x 116 mm

Einbauversion	6 x 190 x 120 mm

Gewicht				800 g

Farbe Abdeckung			Silber (RAL 9022)

Farbe Sockel			Anthrazit (PH 10736)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-DISCS-D

Angebotenes Fabrikat:..................... Typ:.....................

Material:  EURO........................... Lohn: EURO...............