Diskussionseinheit mit zwei Kanalwählern

Diskussionseinheit mit zwei Kanalwählern

Die Diskussionseinheit mit zwei Kanalwählern soll es den Teilnehmern ermöglichen, zu sprechen, eine Wortmeldung zu registrieren und dem Sprecher zuzuhören. Eine 
Buchse zum Anschluss eines steckbaren Mikrofons ist bereitzustellen. Die Einheit soll an beiden Seiten einen eingebauten Kanalwähler mit Kopfhöreranschluss und Lautstärkeregler aufweisen, sodass eine Einheit von zwei Delegierten gleichzeitig verwendet werden kann. Durch die eingebauten Kanalwähler eignet sich die Einheit für Diskussionen, bei denen mehrere Sprachen verwendet und simultan gedolmetscht werden. Jeder der Kanalwähler hat über Aufwärts- und Abwärts-Kanalwahltasten und ein Display zu verfügen, auf dem die Nummer und Abkürzung des Kanals angezeigt wird, sodass eine schnelle Wahl des gewünschten Sprachkanals möglich ist.

Die Einheit muss solche Vorrichtungen aufweisen, dass sie als vollwertige Doppeleinheit verwendet werden kann, indem die Mikrofontaste durch zwei einzelne Mikrofontasten zur individuellen Mikrofonsteuerung und individuellen Delegiertenidentifizierung ersetzt wird. Der eingebaute Lautsprecher soll bei eingeschaltetem Mikrofon stumm geschaltet sein, um akustische Rückkopplung zu verhindern. Ringe in verschiedenen Farben sind bereitzustellen, um die Einheit optisch an die Umgebung anzugleichen. Die Einheit soll solche Vorrichtungen aufweisen, dass sie als Einzeldelegierteneinheit, als Doppeldelegierteneinheit, als Vorsitzendeneinheit oder als Einzeldelegierteneinheit mit Zusatztaste verwendet werden kann. Die Mehrzweck-Zusatztaste kann zum Beispiel zum Rufen des Saaldieners verwendet werden. Zur Arretierung des Durchschleifkabels ist eine Kabelklemme bereitzustellen. Die Einheit soll mit Sockeln in heller und in dunkler Farbe verfügbar sein.

Diese Einheit hat die folgenden Leistungsmerkmale aufzuweisen:

- Unempfindlichkeit gegenüber Mobiltelefoninterferenzen

- Kompaktes, ansprechendes und ergonomisches Design

- Steckbares Mikrofon

- Zwei Kanalwähler mit Nummer und Sprachkürzel

- Eingebauter Lautsprecher

- Reduzierung des Kopfhörer-Ausgangspegels, um akustische Rückkopplung zu verhindern (aktiv, wenn dem Sprecher zugehört wird und das Mikrofon eingeschaltet ist)

- Verwendbar als Delegierteneinheit, Doppeldelegierteneinheit, Vorsitzendeneinheit oder Einzeldelegierteneinheit mit Zusatztaste

Diese Einheit hat die folgenden Bedienelemente und Anzeigen aufzuweisen:

- Zwei alphanumerische Anzeigen des gewählten Sprachkanals mit Nummer und Sprachkürzel

- Mikrofontaste mit einem rot, grün oder gelb leuchtenden Ring. Rot zeigt an, dass das Mikrofon aktiv ist; grün zeigt an, dass die Wortmeldung akzeptiert wurde; gelb zeigt „VIP“ an.

- Die VIP-Anzeige leuchtet, wenn der Delegierte zur Privilegiertenliste gehört (nur bei Verwendung von PC-Software verfügbar)

- Zwei individuelle Kopfhörer-Lautstärkeregler

- Versenkter Deinitialisierungsschalter

Diese Einheit hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- Anschluss für steckbares Mikrofon

- Zwei 3,5-mm-Kopfhörerbuchsen für Klinkenstecker

- 2 m Kabel mit angegossenem 6-poligem Rund-Steckverbinder

- 6-poliger Rund-Steckverbinder für durchgeschleifte Verbindungen

Technische Daten

Elektrische Daten

Frequenzgang			30 Hz bis 20 kHz

Kopfhörer Belastungsimpedanz	> 32 Ohm < 1 kOhm

Ausgangsleistung			2 x 15 mW/32 Ohm

Mechanische Daten

Installation			Tischgerät (tragbar oder fest montiert) 
 					und Einbauversion

Abmessungen (H x B x T)

(ohne Mikrofon)			Tischgerät		61 x 190 x 116 mm

Einbauversion	6 x 190 x 120 mm

Gewicht				800 g

Farbe Abdeckung			Silber (RAL 9022)

Farbe Sockel			Hellgrau (RAL 000 7500)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-DISDCS-L

Angebotenes Fabrikat:..................... Typ:.....................

Material:  EURO........................... Lohn: EURO...............