Diskussionseinheit mit Abstimmfunktion

Diskussionseinheit mit Abstimmfunktion

Die Diskussionseinheit mit Abstimmung soll es den Teilnehmern ermöglichen, zu sprechen, eine Wortmeldung zu registrieren, dem Sprecher zuzuhören und abzustimmen. Eine Buchse zum Anschluss der steckbaren Mikrofone ist bereitzustellen. Die Einheit soll fünf Abstimmtasten für alle Arten der Abstimmung aufweisen. Die gelben Anzeigeringe um die Abstimmtasten werden verwendet, um die Benutzer zur Registrierung ihrer Anwesenheit, zur Abstimmung oder zur Bestätigung ihrer abgegebenen Stimme aufzufordern. Die Anwesenheits- LED der Einheit soll gelb leuchten, wenn der Delegierte anwesend ist.Außerdem hat die Einheit zwei Kopfhöreranschlüsse aufzuweisen, sodass der Sprecher auch bei lauten Hintergrundgeräuschen deutlich zu hören ist. Der Einbaulautsprecher soll bei eingeschaltetem Mikrofon stumm geschaltet sein, um akustische Rückkopplung zu verhindern. Es sollen verschiedene Blenden zur Verfügung stehen, damit die Einheit optisch an die Umgebung angeglichen werden kann. Die Einheit muss solche Vorrichtungen aufweisen, dass sie als Einzeldelegierteneinheit, als Vorsitzendeneinheit oder als Delegierteneinheit mit Zusatztaste verwendet werden kann. Die Zusatztaste soll eine Mehrzweckfunktion besitzen und zum Beispiel zum Rufen des Saaldieners verwendet werden können. Zur Arretierung des Durchschleifkabels ist eine Kabelklemme bereitzustellen. Die Einheit soll mit Sockeln in heller und in dunkler Farbe verfügbar sein.

Diese Einheit hat die folgenden Leistungsmerkmale aufzuweisen:

- Unempfindlichkeit gegenüber Mobiltelefoninterferenzen

- Kompaktes, ansprechendes und ergonomisches Design

- Steckbares Mikrofon

- Fünf Abstimmtasten

- Eingebauter Lautsprecher

- Reduzierung des Kopfhörer-Ausgangspegels, um akustische Rückkopplung zu verhindern (aktiv, wenn dem Sprecher zugehört wird und das Mikrofon eingeschaltet ist)

- Verwendbar als Delegierten- oder Vorsitzendeneinheit

Diese Einheit hat die folgenden Bedienelemente und Anzeigen aufzuweisen:

- Fünf Abstimmtasten, jeweils mit Anzeigering

- Anzeige für Aktivität der Einheit/Anwesenheit des Delegierten

- Mikrofontaste mit einem rot, grün oder gelb leuchtenden Ring. Rot zeigt an, dass das Mikrofon aktiv ist; grün zeigt an, dass die Wortmeldung akzeptiert wurde; gelb zeigt „VIP“ an.

- Die VIP-Anzeige leuchtet, wenn der Delegierte zur Privilegiertenliste gehört (nur bei Verwendung von PC-Software verfügbar)

- Kopfhörer-Lautstärkeregler

- Versenkter Deinitialisierungsschalter

Diese Einheit hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- Anschluss für steckbares Mikrofon

- Zwei 3,5-mm-Kopfhörerbuchsen für Klinkenstecker

- 2 m Kabel mit angegossenem 6-poligem Rund-Steckverbinder

- 6-poliger Rund-Steckverbinder für durchgeschleifte Verbindungen

Technische Daten

Elektrische Daten

Frequenzgang			30 Hz bis 20 kHz

Kopfhörer Belastungsimpedanz	> 32 Ohm < 1 kOhm

Ausgangsleistung			2 x 15 mW/32 Ohm

Mechanische Daten

Installation			Tischgerät (tragbar oder fest montiert) 
 					und Einbauversion

Abmessungen (H x B x T)

(ohne Mikrofon)			Tischgerät		61 x 190 x 116 mm

Einbauversion	6 x 190 x 120 mm

Gewicht				800 g

Farbe Abdeckung			Silber (RAL 9022)

Farbe Sockel			Anthrazit (PH 10736)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-DISV-D

Angebotenes Fabrikat:..................... Typ:.....................

Material:  EURO........................... Lohn: EURO...............