Diskussionseinheit mit Abstimmfunktion und Kanalwähler

Diskussionseinheit mit Abstimmfunktion und Kanalwähler

Die Diskussionseinheit mit Abstimmung und Kanalwähler soll es den Teilnehmern ermöglichen, zu sprechen, eine Wortmeldung zu registrieren, dem Sprecher zuzuhören und abzustimmen. Eine Buchse zum Anschluss der steckbaren Mikrofone ist bereitzustellen. Die Einheit soll fünf Abstimmtasten für alle Arten der Abstimmung aufweisen. Die gelben Anzeigeringe um die Abstimmtasten werden verwendet, um die Benutzer zur Registrierung ihrer Anwesenheit, zur Abstimmung oder zur Bestätigung ihrer abgegebenen Stimme aufzufordern. Die Anwesenheits- LED der Einheit soll gelb leuchten, wenn der Delegierte anwesend ist. Die Einheit muss über einen eingebauten Kanalwähler verfügen, sodass sie sich für Diskussionen eignet, bei denen mehrere Sprachen verwendet und simultan gedolmetscht werden. Der Kanalwähler hat über Aufwärts- und Abwärts-Kanalwahltasten und ein Display zu verfügen, auf dem die Nummer und Abkürzung der Sprachen angezeigt wird, sodass eine schnelle Wahl des gewünschten Sprachkanals möglich ist. Außerdem soll die Einheit zwei Kopfhöreranschlüsse aufweisen. Der eingebaute Lautsprecher soll bei eingeschaltetem Mikrofon stumm geschaltet sein, um akustische Rückkopplung zu verhindern. Verschiedene Blenden sind bereitzustellen, um die Einheit optisch an die Umgebung anzugleichen.

Die Einheit muss solche Vorrichtungen aufweisen, dass sie als Einzeldelegierten-einheit, als Vorsitzendeneinheit oder als Delegierteneinheit mit Zusatztaste verwendet werden kann. Die Mehrzweck-Zusatztaste kann zum Beispiel zum Rufen des Saaldieners verwendet werden. Zur Arretierung des Durchschleifkabels ist eine Kabelklemme bereitzustellen. Die Einheit soll mit Sockeln in heller und in dunkler Farbe verfügbar sein.

Diese Einheit hat die folgenden Leistungsmerkmale aufzuweisen:

- Unempfindlichkeit gegenüber Mobiltelefoninterferenzen

- Kompaktes, ansprechendes und ergonomisches Design

- Kanalwähler mit Anzeige von Nummer und Sprachkürzel

- Eingebauter Lautsprecher

- Reduzierung des Kopfhörer-Ausgangspegels, um akustische Rückkopplung zu verhindern (aktiv, wenn dem Sprecher zugehört wird und das Mikrofon eingeschaltet ist)

- Verwendbar als Delegierten- oder Vorsitzendeneinheit

Diese Einheit hat die folgenden Bedienelemente und Anzeigen aufzuweisen:

- Fünf Abstimmtasten, jeweils mit Anzeigering

- Anzeige für Aktivität der Einheit/Anwesenheit des Delegierten

- Alphanumerische Anzeige des gewählten Sprachkanals mit Nummer und Sprachkürzel

- Mikrofontaste mit einem rot, grün oder gelb leuchtenden Ring. Rot zeigt an, dass das Mikrofon aktiv ist; grün zeigt an, dass die Wortmeldung akzeptiert wurde; gelb zeigt „VIP“ an.

- Die VIP-Anzeige leuchtet, wenn der Delegierte zur Privilegiertenliste gehört (nur bei Verwendung von PC-Software verfügbar)

- Kopfhörer-Lautstärkeregler

- Versenkter Deinitialisierungsschalter

Diese Einheit hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- Anschluss für steckbares Mikrofon

- Zwei 3,5-mm-Kopfhörerbuchsen für Klinkenstecker

- 2 m Kabel mit angegossenem 6-poligem Rund-Steckverbinder

- 6-poliger Rund-Steckverbinder für durchgeschleifte Verbindungen

Technische Daten

Elektrische Daten

Frequenzgang			30 Hz bis 20 kHz

Kopfhörer Belastungsimpedanz	> 32 Ohm < 1 kOhm

Ausgangsleistung			2 x 15 mW/32 Ohm

Mechanische Daten

Installation			Tischgerät (tragbar oder fest montiert) 
 					und Einbauversion

Abmessungen (H x B x T)

(ohne Mikrofon)			Tischgerät		61 x 190 x 116 mm

Einbauversion	6 x 190 x 120 mm

Gewicht				800 g

Farbe Abdeckung			Silber (RAL 9022)

Farbe Sockel			Hellgrau (RAL 000 7500)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-DISVCS-L

Angebotenes Fabrikat:..................... Typ:.....................

Material:  EURO........................... Lohn: EURO...............