Hand- Mikrofon

Hand- Mikrofon

Das tragbare Mikrofon soll ein unidirektionales Kondensatormikrofon mit eingebauter Windabschirmung sein. Es soll gut in der Hand liegen und sich ideal für Anwendungen eignen, in denen der Sprecher nicht an seinem Platz bleibt. Eine Mikrofon-Ein/Aus-Taste und LED-Anzeigen sollen in das Mikrofongehäuse eingebaut sein

Die folgenden Merkmale und Funktionen müssen vorhanden sein:

- Leichtes, tragbares Mikrofon

- Eingebaute Windabschirmung

- Ein/Aus-Schalter und LED-Statusanzeigen

- 5 m Kabel

Die folgenden Anzeige- und Bedienelemente müssen vorhanden sein:

- Kondensatormikrofon mit eingebautem Windschutz

- „Mikrofon ein/aus“ - oder „Wortmelde“ - Taste

- „Mikrofon ein“ - Anzeige (rote LED)

- Bestätigungsanzeige für Wortmeldung (grüne LED)

Die folgenden Anschlussmöglichkeiten müssen vorhanden sein:

- Kabel mit 8-poligem 262°-DIN-Stecker

Mechanische Daten

Installation			Unter Verwendung einer Klammer kann das Mikrofon 
 		auf einem Ständer, an der Wand oder an einem  
 		Stuhl befestigt werden

Abmessungen	(H x B)		215 x 30 mm

Kabellänge				5 m

Gewicht				350 g

Farbe					Anthrazit (PH 10736)

Fabrikat:  			Bosch

Typ:       			DCN-FHH oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:..................	Typ:.....................

Material:  EURO........................	Lohn: EURO...............