Mikrofon-Anschlussfeld

Mikrofon-Anschlussfeld

Das Mikrofonanschlussfeld soll steckbare Mikrofone mit einem der Audioeingänge der Einbauschnittstelle verbinden.

Das Mikrofonanschlussfeld hat über einen Ausgang zu verfügen, über den der Ausgangspegel des Kanalwählers geregelt wird. Dies bedeutet, dass bei eingeschaltetem Mikrofon der Ausgangspegel des Kanalwählers reduziert wird, um akustische Rückkopplung zu vermeiden.

Diese Einheit hat die folgenden Leistungsmerkmale aufzuweisen:

- Regelung des Kanalwähler-Ausgangspegels

Diese Einheit hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- Kabel mit 8-poligem 206°-DIN-Stecker

- Anschluss zur Steuerung der Kanalwähler-Ausgangspegelreduzierung (AMP173977-2 Buchse)

Technische Daten

Mechanische Daten

Installation			In Verbindung mit Kupplungen und Endabdeckungen in 
 					beliebiger Umgebung

Abmessungen (H x B x T)		40 x 50 x 50 mm

Gewicht				10 g

Farbe					Silber (RAL 9022)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-FMIC

Angebotenes Fabrikat:................... 	Typ:..................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO............