Dolmetscher- Sprechstelle für 32  Kanäle

Dolmetscher- Sprechstelle für 32 Kanäle

Dolmetscher-Sprechstelle mit dunklem Grundgehäuse, verwaltet bis zu 32 Sprachen, Audiobandbreite 20kHz, 5 Vorwahltasten für Sprachauswahl, "Qualitätsanzeige" für ankommende Sprache, Kopfhöreranschlüsse, für steckbare Mikrofone, Hilfefunktionen.

Die folgenden Merkmale und Funktionen müssen vorhanden sein:

- Unempfindlichkeit gegenüber Mobiltelefoninterferenzen

- Ergonomisches Design und Funktionen für Sehbehinderte

- Bis zu 31 Dolmetschkanäle plus Saalsprache mit einer Audiobandbreite von 20 kHz

- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Grafikdisplay für gut erkennbare Informationsanzeige bei schlechten Lichtverhältnissen

- 5 Vorwahltasten für Transfersprachen mit Aktivierungsanzeige auf dem Display

- Mikrofontaste mit einem rot oder grün leuchtendem Ring

- Heller oder dunkler Sockel

Die folgenden Anzeige- und Bedienelemente müssen vorhanden sein:

- A- und B-Ausgangskanal mit Status- und Auswahlanzeige auf dem Display

- Für alle Kanäle werden Nummer, Sprache und Qualität auf dem Display angezeigt

- Ergonomisches Design und Funktionen für Sehbehinderte, unter anderem eine erhabene Stelle auf der mittleren Taste und Signaltöne zur Kennzeichnung von Mikrofon ein/aus und gewähltem Doppeltransfer

- Eingebauter Lautsprecher mit Sprachkanalwähler

- Rede-Timer zur Anzeige der verstrichenen Dolmetschzeit

- „Langsam sprechen“ - Funktion, um den Sprecher aufzufordern, langsamer zu sprechen

- Hilfeanforderung an Techniker oder Saaldiener

- Kabinentelefon- und Sprechanlagenanzeige

- Maximal sechs Pulte pro Kabine

- Tischgerät und Einbauversion

- Steckbares Mikrofon

- Automatische Kopfhörerwahl, wenn Kopfhörer angeschlossen ist

- Einfache Programmierung über Displaymenüs nach Aufrufen des Programmiermodus

- Mikrofontaste mit roter „On Air“ - Anzeige und grüner Anzeige für „Kabine nicht in Betrieb“

- Stummschaltetaste

- Hilfetaste

- „Langsam“ - Taste („Langsam sprechen“)

- Sprechanlagentasten für Techniker- und Vorsitzendenruf (zur späteren Verwendung)

- Nachrichtentaste mit gelber LED-Anzeige (zur späteren Verwendung)

- Gelbe LED-Anzeigen für Telefon- und Sprechanlagenruf

- Gelbe LED-Anzeigen für aktiven A- und B-Kanal

- Stufendrehschalter für Kanaleinstellungen (und andere Funktionen). Durch Drücken dieses Schalters wird der erste verfügbare Kanal gewählt.

- Hintergrundbeleuchtetes LCD mit Anzeige des gewählten und aktivierten Ausgangskanals mit Kanalnummer und Sprachkürzel

- Drehregler für Lautsprecherlautstärke

- Drehregler für Kopfhörerlautstärke

- Drehregler für Kopfhörerbässe und -höhen

- Signalton-Ein/Aus-Taste

- Fünf Vorwahltasten für Transfersprachen

- Saalsprache-/Auto-Transfer-Taste mit grünen 
LED-Anzeigen

- Stufendrehregler (wie für Sprachwahl) zur Wahl der Transfersprachen für die Transfer-Vorwahltasten und den Lautsprecherkanal. Durch Drücken dieses Schalters wird der erste verfügbare Kanal gewählt.

- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Anzeige der gewählten Transfersprache mit Kanalnummer, Sprachkürzel und Qualität. Außerdem wird der gewählte Lautsprecherkanal mit Kürzel angezeigt.

Die folgenden Anschlussmöglichkeiten müssen vorhanden sein:

- 6-polige Mikrofonbuchse

- Fünfpolige 180°-DIN-Buchse für Kopfhörer oder Kopfsprechgarnitur, verdrahtet gemäß IEC 574-3

- 6,3-mm- und 3,5-mm-Kopfhörerbuchse für Klinkenstecker

- 2 m Kabel mit angegossenem 6-poligem Rund- Steckverbinder

- 6-poliger Rund- Steckverbinder für durchgeschleifte Verbindung zum Netzwerk

- 8-polige modulare Buchse für Kabinentelefon, Sprechanlage und „Kabine in Betrieb“ - Leuchte

Technische Daten

Elektrische Daten

Kopfhöreranschluss

Frequenzgang			30 Hz bis 20 kHz

Belastungsimpedanz		> 32 Ohm

Ausgangsleistung			2 x 30 mW/32 Ohm

Kopfsprechgarnitur-Anschluss

Frequenzgang			30 Hz bis 20 kHz

Belastungsimpedanz		> 32 Ohm

Ausgangsleistung			60 mW/32 Ohm

Mikrofon- Nenn-

Eingangspegel			7 mVrms

Mikrofon- Überlastungs-

Eingangspegel			>124 mVrms

Mechanische Daten

Installation			freistehend oder fest auf dem Tisch montiert

Abmessungen	(H x B x T)		82 x 330 x 170 mm

(mit Mikrofon)

Neigung				25 Grad

Gewicht				1,3 kg

Farbe Abdeckung			Silber (RAL 9022)

Farbe Sockel			Anthrazit (PH 10736)

Fabrikat:  Bosch oder gleichwertig

Typ:       DCN-IDESK-D

Angebotenes Fabrikat:................... 	Typ:....................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO..............