Dynamischer Kopfhörer

Dynamischer Kopfhörer

Der dynamische Kopfhörer mit hoher Tonqualität soll langlebig sein und eine Tonwiedergabe in hoher Qualität bieten.

Dieses Produkt hat die folgenden Leistungsmerkmale aufzuweisen:

- Wechselbare Ohrpolster

Dieses Produkt hat die folgenden Anschlüsse aufzuweisen:

- 1,2 m Kabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker

Technische Daten

Elektrische Daten

Belastungsimpedanz		720 Ohm pro Hörmuschel

Frequenzgang			250 Hz bis 13 kHz (-10 dB)

Belastungskapazität		200 mW

Empfindlichkeit (1 kHz)		96 dB SPL/ Hörmuschel bei 1 mW

Mechanische Daten

Gewicht				25 g

Farbe					Dunkelgrau

Fabrikat:  		Bosch oder gleichwertig

Typ:       		LBB 3015/04

Angebotenes Fabrikat:.................... Typ:..................

Material:  EURO..........................	Lohn: EURO............