Kabelanschlusseinheit

Kabelanschlusseinheit

in kompaktem, schlagfestem Kunststoffgehäuse mit 2 kurzschlussfesten

Abgriffen. Jeder Abgriff dient zum Anschluss von bis zu 4 Kanalwählern oder einer Sprechstelle.

Leistungsmerkmale:

- 2 m Anschlusskabel mit trittfestem Rundstecker und Einbaubuchse für Durchschleifverkabelung an jeden beliebigen Anschlusspunkt des

Systemkabelnetzes.

- Integrierte Zugentlastung für alle Einbaubuchsen.

Technische Daten

Montage		Wand, Fußboden, Kabelschacht

Abmessungen		35 x 49 x 140 (ohne Kabel)

Gewicht		0,3 kg

Farbe			anthrazit (PH 10736)

Fabrikat:  	Bosch oder gleichwertig

Typ:    	LBB 4115/00

Angebotenes Fabrikat:...................... 	Typ:.......................

Material:  EURO............................	Lohn: EURO.................