Hand-Mikrofon

Hand-Mikrofon

mit Kugelcharakteristik für Kommando- und Ruf-Durchsagen.

Dynamisches Mikrofon in robustem Gehäuse für optimale Sprachübertragung.

Anwendung für Nahbesprechung.

Leistungsmerkmale:

- Sprechtaste nichtrastend mit Fernsteuerkontakten

- Anschlusskabel 1,2 m mit 5-poligem DIN-Stecker

- Schnellklemmhalterung für Wandmontage

Technische Daten gem.		IEC 268-4

Richtcharakteristik		Kugel

Frequenzbereichbereich		280 Hz – 14 kHz

Empfindlichkeit			3,1 mV/Pa +/-4 dB

Nenn- Ausgangsimpedanz		500 Ohm

Schalter				Ein/Aus mit Kontakt für Steuerung

mit Messwiderständen zur

Leitungsüberwachung.

Kabeltyp				2-adrig + 2-adrig abgeschirmtes

Spiralkabel

Kabellänge				0,5 m (1,2 m gedehnt)

Stecker				5 poliger 180 Grad DIN Stecker

Verriegelbar

Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +55OC

Abmessungen				103 x 62 x 43 mm

Zubehör				Wandhalterung

Farbe					Schwarz

Gewicht (einschl. Kabel)	190 g

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBB 9081/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.............	Typ:.................

Material: EURO....................	Lohn: EURO...........