Hand-Mikrofon

Hand-Mikrofon

mit Nierencharakteristik für hervorragende Sprachverständlichkeit.

Dynamisches Mikrofon in robustem Gehäuse. Das Mikrofon hat Kardioideigenschaften zur Reduzierung akustischer Rückkopplung.

Anwendung für Nahbesprechung.

Leistungsmerkmale:

- Sprechtaste nichtrastend mit Fernsteuerkontakten

- Anschlusskabel 1,2 m mit 5-poligem DIN-Stecker

- Schnellklemmhalterung für Wandmontage

Technische Daten gem.		IEC 268-4

Richtcharakteristik		Niere

Frequenzbereichbereich		100 Hz – 13 kHz

Empfindlichkeit			2 mV/Pa +/-4 dB

Nenn- Ausgangsimpedanz		600 Ohm

Schalter				Ein/Aus mit Kontakt für Steuerung

Kabeltyp				2-adrig + 2-adrig abgeschirmtes

Spiralkabel

Kabellänge				0,5 m (1,2 m gedehnt)

Stecker				5 poliger 180 Grad DIN Stecker

Verriegelbar

Umgebungstemperaturbereich	-10 bis +55OC

Abmessungen				53 x 221 mm

Zubehör				Wandhalterung

Farbe					Dunkelgrau

Gewicht (einschl. Kabel)	420 g

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBB 9099/10 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.............	Typ:.................

Material: EURO....................	Lohn: EURO...........