Hand-/Stativ-Mikrofon

Hand-/Stativ-Mikrofon

mit Nierencharakteristik, schlagfestem dunkelgrauem nicht reflektierendem

Ganzmetallgehäuse, hohe Körperschalldämpfung, Nahbesprechungsschutz und integriertem Windschutz.

Leistungsmerkmale:

- Sprechtaste rastend

- Anschluss über 3-polige XLR–Stecker

- 7 m Anschlusskabel mit XLR-Kabel-Buchse / XLR–Kabel-Stecker

- Stativadapter 3/8” - 1/2” - 5/8” gehört zum Lieferumfang

Technische Daten gem.		IEC 268-4

Richtcharakteristik		Niere

Frequenzbereichbereich		80 Hz – 12 kHz

Empfindlichkeit			1,7 mV/Pa +/-3 dB

Nenn- Ausgangsimpedanz		600 Ohm

Kabellänge				7 m

Stecker				3 pol. XLR-Stecker

Zubehör				Stativhalterung

Umgebungstemperaturbereich	-10 bis +55OC

Abmessungen				165 x 52,4 mm

Farbe					Dunkelgrau

Gewicht (einschl. Kabel)	270 g

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBC 2900/20 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.............	Typ:.................

Material: EURO....................	Lohn: EURO...........