Kondensator-Schwanenhalsmikrofon

Kondensator-Schwanenhalsmikrofon

in professioneller Kondensatorausführung, hohe Körperschalldämpfung,

integrierter Nahbesprechungs-Schutz. Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2 entsprechen.

Leistungsmerkmale:

- EIN/AUS-Schalter

- 250 mm Schwanenhals, dunkelgrau

- 2 m Anschlusskabel mit DIN/XLR-Adapter

- Stativanschluss mit 3/8“ – 1/2" und 5/8“ Montagegewinde

Technische Daten gemäß IEC 60268-3:

Elektrische Daten

Phantomspeisung			12 – 48 V

Stromverbrauch			< 8 mA

Leistung

Empfindlichkeit			2,5 mV/Pa

Maximaler

Eingangsschalldruckpegel	110 dB SPL

Verzerrung				< 0,6 % (bei max. Eingang)

Äpuivalenteingangs-

Schalldruckpegel			28 dBA SPL

Frequenzgang			100 Hz – 16 kHz

Ausgangsimpedanz			< 200 Ohm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-10°C bis +55°C

Lagertemperaturbereich		-40°C bis +70°C

Relative Feuchtigkeit		< 95 %

Richtcharakteristik		Niere

EMV: Störaussendung		gem. EN 55103-1

EMV: Störfestigkeit		gem. EN 55103-2

Abmessungen				500 x 30 mm

Kabellänge				2 m

Stecker				5 pin DIN 180° + DIN zu XLR Adapter

Gewicht				ca. 300 g

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBB 1949/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:………………………………	Typ:…………………………………

Material: EURO…………………………………………………	Lohn: EURO…………………