Hand-/Stativ-Mikrofon

Hand-/Stativ-Mikrofon

Kondensator Mikrofon mit Nierencharakteristik, mit robustem mattschwar-

zem nicht reflektierendem Ganzmetallgehäuse, hohe Körperschalldämpfung, Nahbesprechungsschutz.

Leistungsmerkmale:

- Phantomspeisung 11-52 Volt

- 3-poliger XLR-Anschluss

- EIN/AUS-Schalter

- 7 m Anschlusskabel mit 3 pol. XLR Stecker

- Stativadapter mit für 3/8“,1/2" und 5/8“

Technische Daten gem.		IEC 268-4.

Richtcharakteristik		Niere

Übertragungsbereich		100 Hz - 16 kHz

Empfindlichkeit			2 mV/Pa +/-3 dB

Nenn- Ausgangsimpedanz		200 Ohm

Äquivalenteingangs-

schalldruckpegel			26 dBA

Phantomspeisung			11-52 V

Stromverbrauch			<=1,5 mA

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +55OC

Abmessungen				54 x 170 mm

Stecker				3 pol. XLR Stecker

Zubehör				Aufsteckclip

Anschlusskabel			7 m XLR beidseitig

Farbe 				schwarz

Gewicht				245 g

Fabrikat: 				Bosch

Typ:    				LBB 9600/20 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.................	Typ:.................

Material:	EURO......................	Lohn:	EURO...........