### Praesideo LBB4430/00 Basissprechstelle

### Technische Daten für Architekten und Ingenieure

Die Basissprechstelle verfügt über eine Netzwerkschnittstelle für eine Glasfaser-Hybridverkabelung mit doppelten Netzwerkanschlüssen mit Unterstützung für redundanten Ringbetrieb. Die Glaserfaser-Netzwerkschnittstelle der Sprechstelle unterstützt digitale Mehrkanal-Audio- und -Steuersignale.

Die Sprechstelle verwendet ein überwachtes Kardioid-Mikrofon auf einem Schwanenhals mit guter Sprachverständlichkeit. Sie verfügt über einen Begrenzer und einen Sprachfilter, durch die die Sprachverständlichkeit verbessert und das Begrenzen von Audiosignalen verhindert wird. Die Sprechstelle ist mit einem digitalen Audioprozessor mit einem vollparametrischen 3-Band-Equalizer und semiparametrischen Shelving-Equalizern für die Bass- und Höhenregelung und die Empfindlichkeitsregelung ausgestattet. Zusätzlich verfügt sie über einen Pilottongenerator und -melder zur Überwachung der internen Signalwege.

Sie ist mit einem Anschluss für einen Mithörlautsprecher mit Lautstärkeregler und einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse ausgestattet. Durch den Anschluss der Kopfsprechgarnitur wird die Verbindung zum Schwanenhals-Mikrofon und zum internen Lautsprecher automatisch getrennt. Signaltöne und aufgezeichnete Meldungen können zur Überwachung durch den Bediener über den Lautsprecher oder die Kopfsprechgarnitur wiedergegeben werden.

Es können bis zu 16 Sprechstellentastaturen über eine serielle Datenübertragungsverbindung an die Sprechstelle angeschlossen werden. Die Sprechstelle versorgt die Tastaturen mit Strom. Die angeschlossenen Tastaturen bieten verschiedene Auswahloptionen für die Sprechstelle.

Die Sprechstelle ist über die Netzwerkschnittstelle fernparametrierbar und wird über das Netzwerk mit Strom versorgt (und ist somit leicht zu installieren).

Mithilfe eines Überwachungssystems können die Funktionen und der Betrieb der Sprechstelle in Bezug auf die Einhaltung der Norm IEC 60849 überwacht werden. Der Netzwerkanschlusszustand, der Betriebszustand und Fehlerbedingungen werden über LEDs an dem Gerät angezeigt. Außerdem werden Fehlerbedingungen zur Protokollierung durch das Gerät einem mit dem Netzwerk verbundenen System-Controller gemeldet.

Die Sprechstelle unterstützt den ausfallsicheren Betrieb, d. h. mit der Sprechstelle können Notrufe an alle Audioausgänge des Netzwerks weitergeleitet werden, selbst wenn der Controller des Audiosystems ausfällt.

Das Gerät ist bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 45 °C funktionsfähig.

Die Sprechstelle wird von einer unabhängigen Prüfstelle wie dem deutschen TÜV in Bezug auf die Einhaltung der Normen EN 60849 und EN 54-16 für Beschallungs- und Evakuierungsanlagen zertifiziert.

Bei der Basissprechstelle handelt es sich um die Praesideo LBB4430/00, hergestellt von Bosch Sicherheitssysteme.