### Praesideo LBB4432/00 Sprechstellentastatur

### Technische Daten für Architekten und Ingenieure

Die Sprechstellentastatur verfügt über eine serielle digitale Schnittstelle, an die eine Basissprechstelle oder ein Sprechstellenkit mit Durchschleifvorrichtung für zusätzliche Tastaturen angeschlossen werden kann.

Die Sprechstellentastatur verfügt über 8 Tasten und 8 zweifarbige LEDs (grün/gelb), die über das Netzwerk konfiguriert werden können und der Sprechstelle, an die sie angeschlossen sind, verschiedene Funktionen zur Verfügung stellen.

Mithilfe der Konfiguration können für jede Taste Auswahl- und Steuerfunktionen programmiert werden.

Die Tasten können für unterschiedliche Betriebsarten programmiert werden, beispielsweise für den nichtrastenden und rastenden Modus. Neben jeder Taste befindet sich eine Zweifarben-LED zur Statusanzeige.

Neben jeder Taste ist ein transparenter, abnehmbarer Einschub angebracht, dem eine Beschriftung für die Taste hinzugefügt werden kann. Schutzkappen, die verhindern, dass die Tasten versehentlich gedrückt werden, sind optional verfügbar.

Die Tastatur wird über die Sprechstelle, an die sie angeschlossen ist, mit Strom versorgt.

Das Gerät ist bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 45 °C funktionsfähig.

Die Sprechstellentastatur wird von einer unabhängigen Prüfstelle wie dem deutschen TÜV in Bezug auf die Einhaltung der Normen EN 60849 und EN 54-16 für Beschallungs- und Evakuierungsanlagen zertifiziert.

Bei der Sprechstellentastatur handelt es sich um die Praesideo LBB4432/00, hergestellt von Bosch Sicherheitssysteme.