### Praesideo PRS-CSI Sprechstellenschnittstelle

### Technische Daten für Architekten und Ingenieure

Die Sprechstellenschnittstelle verfügt über eine Netzwerkschnittstelle für eine Glasfaser-Hybridverkabelung mit doppelten Netzwerkanschlüssen mit Unterstützung für redundanten Ringbetrieb. Die Glaserfaser-Netzwerkschnittstelle unterstützt digitale Mehrkanal-Audio- und -Steuersignale.

Die Sprechstellenschnittstelle dient als Schnittstelle zu einer Remote-Sprechstelle, die über keine direkte Netzwerkverbindung verfügt. Die Remote-Sprechstelle kann über die Sprechstellenschnittstelle Audio- und Steuersignale vom Netzwerk empfangen und ihren Status dem System-Controller melden.

Für die Verbindung wird ein CAT-5-UTP-Kabel mit einer Länge von bis zu 1000 m verwendet. Das CAT-5-Kabel überträgt die Audio- und Steuersignale in digitaler Form.

Für die Remote-Sprechstelle steht ein digitaler Audioprozessor mit einem vollparametrischen 3-Band-Equalizer und semiparametrischen Shelving-Equalizern für die Bass- und Höhenregelung zur Verfügung.

Die Sprechstellenschnittstelle ist über die Netzwerkschnittstelle fernparametrierbar und wird entweder über das Netzwerk mit Strom versorgt (und ist somit leicht zu installieren) oder über eine externe Stromversorgung gespeist (Notstromversorgung).

Sie ist mit zwei überwachten Steuereingängen ausgestattet, um über das Netzwerk Informationen über den Stromversorgungsstatus, z. B. die USV, an den System-Controller zu senden.

Mithilfe eines Überwachungssystems können ihre Funktionen und der Betrieb in Bezug auf die Einhaltung der Normen EN 60849 und EN 54-16 überwacht werden. Fehlerbedingungen des Geräts und der verbundenen Remote-Sprechstelle werden zur Protokollierung durch das Gerät einem mit dem Netzwerk verbundenen System-Controller gemeldet.

Das Gerät ist bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 55 °C funktionsfähig.

Die Sprechstellenschnittstelle wird von einer unabhängigen Prüfstelle wie dem deutschen TÜV in Bezug auf die Einhaltung der Normen EN 60849 und EN 54-16 für Beschallungs- und Evakuierungsanlagen zertifiziert.

Bei der Sprechstellenschnittstelle handelt es sich um die Praesideo PRS-CSI, hergestellt von Bosch Sicherheitssysteme.