CobraNet- Interface

CobraNet- Interface

Das Cobranet- Interface ermöglicht die Übertragung des Audiosignals vom Konferenzsystem über standardmäßige Ethernet-Netzwerke an ein CobraNet- Netzwerk.

Die folgenden Merkmale und Funktionen müssen vorhanden sein:

- Funktion zum Anbinden von Räumen

- Vielseitige Tonübertragungsfunktion

- Für die Verwendung von Ethernet kompatibles CobraNet

- Optisches Netzwerk für die Anbindung an die zentrale Steuereinheit

- Automatische Verstärkungskontrolle

- Für redundante Netzwerkverkabelung ausgelegt. Die Netzwerkverkabelung kann entweder als Stichverkabelung oder als redundanter Ring erfolgen.

- Vier Audioeingänge für Saal- und Dolmetschkanäle

- Vier Audioausgänge für Saal- und Dolmetschkanäle

- Flexible Weitergabe von Saal- und Dolmetschkanälen

- Konfiguration der Audiokanalweitergabe durch die Cobranet- Schnittstelle über ein Display und einen Drehschalter

- Konfiguration der Cobranet- Schnittstelle mit den mitgelieferten Software-Tools

- Jeder Cobranet- Schnittstelle kann zur einfachen Identifizierung ein eindeutiger Name zugeordnet werden

- VU- Meter- Anzeige zur Überwachung von Audioeingängen und -ausgängen. Das Audiosignal kann mit einem Kopfhörer überwacht werden

- 19-Zoll-Gehäuse (2 HE) für den Betrieb als Tischgerät bzw. zum Rack- Einbau

- Griffe für den einfachen Transport

- 19-Zoll-Befestigungshalterungen, einschließlich abnehmbaren Standfüßen und Montagezubehör

- Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über das Netzwerk

Die folgenden Anzeige- und Bedienelemente müssen vorhanden sein:

- LCD-Display mit 2 Zeilen à 16 Zeichen für die Statusanzeige und Audiokanalweitergabe der Cobranet- Schnittstelle.

- Drehregler an der Vorderseite für die Navigation durch die LCD-Menüs

Die folgenden Anschlussmöglichkeiten müssen vorhanden sein:

- Zwei optische Netzwerkanschlüsse für den Anschluss der zentralen Steuereinheit

- Zwei RJ45-Ethernet-Anschlüsse für das CobraNet

- 8 x Steuereingänge zur Aktivierung von Audioeingängen und -ausgängen

- 5 x Steuerausgänge für die Kanalaktivitätsanzeige

- Ein Stereo-Kopfhörerausgang 3,5 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung		24 bis 48 VDC

Leistungsaufnahme			10,5 W

Frequenzgang			30 Hz bis 20 kHz

THD bei Nennpegel 		< 0,5 %

CobraNet

Physikalische Schicht		Ethernet

Kanäle				4 Eingangs-/ 4 Ausgangskanäle pro Gerät. 
 					Max. 64 an CobraNet

Kompatibel mit			IEEE 802.3

Audioübertragung			16-, 20-, 24-Bit

Abtastrate				48 kHz

Latenz				5,33 ms

Mechanische Daten

Installation			Freistehend oder in 19-Zoll-Racks

Abmessungen (H x B x T)		88 x 483 x 350 mm
 					(mit Halterungen, ohne Standfüße)

92 x 440 x 350 mm
 					(ohne Halterungen, mit Standfüßen)

Gewicht				7 kg

Farbe					Anthrazit (PH 10736) mit Silber

Fabrikat:  		Bosch

Typ:       		LBB 4404/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:..................	Typ:.....................

Material:  EURO........................	Lohn: EURO...............