### Praesideo LBB4404/00 CobraNet™-Schnittstelle

### Technische Daten für Architekten und Ingenieure

Die CobraNet™-Schnittstelle verfügt über eine Netzwerkschnittstelle für eine Glasfaser-Hybridverkabelung mit doppelten Netzwerkanschlüssen mit Unterstützung für redundanten Ringbetrieb. Die CobraNet™-Schnittstelle verfügt außerdem über eine Netzwerkschnittstelle für ein standardmäßiges Ethernet-basiertes CobraNet™ mit redundanten CAT-5-Netzwerkanschlüssen. Die Glaserfaser-Netzwerkschnittstelle des CobraNet™ unterstützt digitale Mehrkanal-Audio- und -Steuersignale.

Die CobraNet™-Schnittstelle überträgt bis zu 4 vordefinierte digitale Audiokanäle von dem CobraNet™-Netzwerk zu dynamisch zugewiesenen Audiokanälen im Glasfasernetz. Die CobraNet™-Schnittstelle überträgt gleichzeitig bis zu 4 dynamisch zugewiesene Audiokanäle von dem Glasfasernetz zu 4 vordefinierten Audiokanälen im CobraNet™-Netzwerk.

Die CobraNet™-Schnittstelle umfasst eine Umwandlung der Abtastrate zwischen den Audioabtastraten des Glasfasernetzes (44,1 kS/s) und des CobraNet™ (48 kS/s) und behält die Lautstärkepegel bei.

Die CobraNet™-Schnittstelle wird zur einfacheren Installation über das Netzwerk mit Strom versorgt. Das Gerät ist bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 55 °C funktionsfähig und für die High-Density-Rackmontage geeignet.

Mithilfe eines Überwachungssystems können die Betriebsbedingungen der CobraNet™-Schnittstelle überwacht werden. Der Netzwerkanschlusszustand und Fehlerbedingungen werden auf einem hintergrundbeleuchteten LCD-Display auf der Vorderseite angezeigt. Bei normalen Betriebsbedingungen zeigt dieses LCD-Display zur einfachen Identifizierung einen konfigurierbaren Namen für die CobraNet™-Schnittstelle und eine Pegelanzeige für jeden Audioeingang und -ausgang an. Außerdem werden Fehlerbedingungen zur Protokollierung durch das Gerät einem mit dem Netzwerk verbundenen System-Controller gemeldet.

Die CobraNet™-Schnittstelle verfügt über 8 Steuereingänge für Aktivierungsschalter mit konfigurierbarer Überwachung von Unterbrechungen und Kurzschlüssen. Die Steuereingänge verfügen über konfigurierbare Funktionen, wie z. B. eine Funktion zum automatischen Auslösen eines Notalarms bei Aktivierung durch einen Brandmelder oder zur Regelung der Lautstärke der Hintergrundmusik.

Die CobraNet™-Schnittstelle verfügt über 5 Steuerrelaisausgänge, die für verschiedene Funktionen, wie z. B. zur Fehleranzeige und zur Anzeige der Zonenaktivität, über das Netzwerk konfiguriert werden können.

Die CobraNet™-Schnittstelle wird von einer unabhängigen Prüfstelle wie dem deutschen TÜV in Bezug auf die Einhaltung der Normen EN 60849 und EN 54-16 für Beschallungs- und Evakuierungsanlagen zertifiziert.

Das Gehäuse der CobraNet™-Schnittstelle ist 19 Zoll breit und zwei Einheiten hoch und ermöglicht eine einfache Rackmontage, ohne dass zwischen den Einheiten Platz gelassen werden muss.

Bei der CobraNet™-Schnittstelle handelt es sich um die Praesideo LBB4404/00, hergestellt von Bosch Sicherheitssysteme.