### Praesideo PRS-FIN Glasfaserschnittstelle

### Technische Daten für Architekten und Ingenieure

Die Glasfaserschnittstelle verfügt über eine Netzwerkschnittstelle für eine Kunststofffaser-Hybridverkabelung und eine Netzwerkschnittstelle für eine Multimode-Glasfaserverkabelung. Die Glasfaserschnittstelle dient als bidirektionaler Konverter mit Datenaktualisierungsfunktion zwischen Kunststoff- und Glasfasern. Sie erweitert die Entfernung zwischen Netzwerkknoten mithilfe von Glasfasern anstelle von Kunststofffasern, da auf diese Weise größere Entfernungen überbrückt werden können.

Die Glasfaserschnittstelle unterstützt redundanten Ringbetrieb und digitale Audio- und Steuersignale.

Die Glasfaserschnittstelle wird zur einfacheren Installation über das Hybridnetzwerk mit Strom versorgt, aber sie kann auch zusammen mit angeschlossenen Geräten über eine externe Stromversorgung gespeist werden. Die Glasfaserschnittstelle ist für Diagnosezwecke mit einer LED für die Stromversorgung und einer LED für den Netzwerkstatus ausgestattet.

Mithilfe eines Überwachungssystems können die Betriebsbedingungen der Glasfaserschnittstelle überwacht werden. Außerdem werden Fehlerbedingungen zur Protokollierung durch das Gerät einem mit dem Netzwerk verbundenen System-Controller gemeldet.

Die Glasfaserschnittstelle verfügt über zwei Steuereingänge für Aktivierungsschalter mit konfigurierbarer Überwachung von Unterbrechungen und Kurzschlüssen. Die Steuereingänge verfügen über konfigurierbare Funktionen, wie z. B. eine Funktion zur Erstellung von Fehlerberichten bei Störungen der externen Stromversorgung oder zur Aktivierung einer Durchsage.

Das Gerät ist bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 45 °C funktionsfähig. Im Lieferumfang des Geräts ist eine Halterung für eine einfache Montage enthalten.

Die Glasfaserschnittstelle wird von einer unabhängigen Prüfstelle wie dem deutschen TÜV in Bezug auf die Einhaltung der Normen EN 60849 und EN 54-16 für Beschallungs- und Evakuierungsanlagen zertifiziert.

Bei der Glasfaserschnittstelle handelt es sich um die Praesideo PRS-FIN, hergestellt von Bosch Sicherheitssysteme.