PLENA System-Vorverstärker

PLENA System-Vorverstärker

System-Vorverstärker zum Betrieb 115 V AC oder 230 V AC mit einem Toleranzbereich von +/- 15% für einen störungsfreien Betrieb in einem großen

Spannungsbereich. Spannungsversorgung über abnehmbares IEC Netzkabel.

Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2 entsprechen.

Leistungsmerkmale:

- Schalter auf der Rückseite des Geräts zur Umschaltung zwischen 115 V AC und 230 V AC. Zusätzlich Direktspeisung mit 24 V DC, z.B. aus Batterien oder Akkus.

- Einschalter auf der Frontplatte des Geräts.

- Das Gerät arbeitet im zweikanaligen Betrieb für die gleichzeitige

Übertragung von Durchsagen und Hintergrundmusik in maximal sechs

verschiedene Zonen über zwei externe Leistungsverstärker. Mit einem externen Leistungsverstärker ist einkanaliger Betrieb an sechs Zonen möglich.

- Durchsage-Kanal mit zwei Eingänge für passende Sprechstellen, mit

Durchschleifmöglichkeit. Zusätzlich universeller symmetrischer Eingang mit

symmetrisch beschalteter XLR-Buchse für Mikrofon- oder Leitungspegel

(umschaltbar) oder symmetrisch beschaltete 5polige DIN-Buchse für

Mikrofon- oder Leitungspegel mit Vorrangkontakt. Möglichkeit, über den

Vorrangkontakt ein intern erzeugtes Hinweissignal auszulösen.

- Mikrofoneingang mit Phantomspeisung, zuschaltbarem Sprachfilter für eine

verbesserte Verständlichkeit sowie, Lautstärke-, Bass- und Höhenregler auf

der Frontplatte, die in ihrem Regelverhalten für die Sprachübertragung optimiert sind. Ausgang des Sprachkanals an einer symmetrisch beschalteten XLR-Buchse.

- Auswahl der Zonen, in die die Durchsagen übertragen werden sollen, über Tasten an der Sprechstelle.

- Kanal für Hintergrundmusik mit drei Stereo-Cinch-Eingängen, deren Signal an der Frontplatte ausgewählt und im Gerät nach Mono gewandelt wird.

- Lautstärke-, Bass- und Höhenregler, die in ihrem Regelverhalten für Musikübertragung optimiert sind.

- Musikkanal mit Direktausgang an einer symmetrisch beschalteten XLR-Buchse für Zweikanalbetrieb, mit zusätzlicher Einspeisung am Ausgang des

Durchsagekanals bei niedrigster Vorrangstufe im einkanaligen Betrieb.

- Auswahl der Zonen, in die Hintergrundmusik übertragen werden soll, mit Drucktasten und zugehörigen LEDs auf der Frontplatte.

- Eingang für Durchsagen in Notfällen mit signalgesteuerter Umschaltung (VOX). Wenn an diesem Eingang ein Signal erkannt wird, erfolgt die Aufschaltung mit absolutem Vorrang gegenüber allen anderen Eingängen. Dieser Eingang hat seinen eigenen internen Lautstärkeregler und einen

Relaisausgang, der während der Durchsagen aktiviert wird.

- Zwei Steuereingänge (für externe Kontakte) zur Aktivierung von Alarm-

oder Zeitsignal in intern wählbaren Zonen.

- Es stehen mindestens 16 verschiedene Tonsignale zur Auswahl.

- PC Audioeingang mit Steuerung über RS-232 zur PC-gesteuerten Zonenauf-

schaltung und automatisierten Übertragung von Musik und Ansagen.

- Sechs verschiedene Vorrangstufen für Hintergrundmusik, Mikrofon,

Sprechstellen, Steuereingänge und den Eingang für Durchsagen in Notfällen.

- Zweipolige Umschaltmöglichkeit zur Zonenaufschaltung des Ausgangssignals

der Leistungsverstärker auf verschiedene Lautsprecherzonen. Jede

Zone kann einzeln auf den Durchsage-Kanal, den Musikkanal oder ausgeschaltet werden. Bei ausgeschalteten Zonen kann zur Überwachung ein Pilottonsignal eingespeist werden. Um sicherzustellen, dass die Durchsagen auch dann gehört werden, wenn die Lautstärke an einem lokalen Lautstärkeregler abgeregelt worden ist, sind Relaiskontakte vorhanden, über die im Einkanal-Betrieb die lokalen Lautstärkeregler umgangen werden können. Dieses Relais wird bei Durchsagen oder Aktivierung eines Steuereingangs aktiviert.

- Zur Spannungsversorgung der externen Relais steht ein Ausgang mit 24 V DC und Überlastschutz zur Verfügung.

- Cinch-Ausgang zur Aufzeichnung des Verstärkersignals mit einem Magnetband-

gerät.

- Ein Kopfhörerausgang mit LED VU-Meter zur Überwachung des Durchsagekanals.

Technische Daten:

Elektrische Daten

Netzspannung				115 / 230 V AC ±15%(Umschaltbar)

Aufnahmeleistung				25 VA

Batteriespannung				24 V DC, +20 %/ -10%

Max. Einschaltstrom			1,5A @ 230V AC / 3A @ 115V AC

Leistung

Frequenzgang				50 Hz – 20 kHz (+1/-3 dB)

Verzerrung					< 0,5 %

Tiefensteuerung				± 10 dB @ 100 Hz

Höhensteuerung				± 10 dB @ 10 kHz

Kanaltrennung				> 70 dB @ 1 kHz

Dämpfung der Vorrangschaltung		> 40 dB

Eingänge

Mic/ Line Eingang

Empfindlichkeit				1 mV (Mic)/ 200 mV (Line)

Impedanz					> 1 kOhm (Mic), > 5 kOhm (Line)

S/N (linear bei max. Lautstärke)	> 63 dB (Mic), > 70 dB (line)

S/N (linear bei min. Lautstärke)	> 75 dB

CMRR						> 40 dB (50Hz – 20 kHz)

Belastbarkeit				> 25 dB

Sprachfilter				-3 dB @ 315 Hz, Hochpass, 6 dB/Oct.

Phantom-Stromversorgung			16 V

Line						3x Line

Eingangstyp					Cinch, unsymmetrisch, Stereo in Mono gewandelt

Empfindlichkeit				200 mV

Impedanz					22 kOhm

S/N (linear bei max. Lautstärke)	> 70 dB

S/N (linear bei min. Lautstärke)	> 75 dB

Belastbarkeit				> 25 dB

Ausgänge

Master Ausgang

Ausgangstyp					3-pin XLR symmetrisch

Nennwert					1 V

Impedanz					< 100 oHm

Master Ausgang

Ausgangstyp					3-pin XLR symmetrisch

Nennwert					1 V

Impedanz					< 100 oHm

Bandausgang

Ausgangstyp					Cinch, 2 x Mono

Nennwert					350 mV

Impedanz					< 1 koHm

Kopfhörerausgang

Ausgangstyp					6,3 mm  Klinke Stereo, bei Monosignal

Nennwert					3 V

Impedanz					< 100 oHm

Zonenrelais					250 V / 5 A

Zusammenschaltung

Zusammenschaltung/ Notfall- Eingang	3- pin XLR, symmetrisch

Empfindlichkeit	200 mV (Zusammenschaltung)
100 mV – 1V verstellbar (Notfall)

Impedanz	> 10 kOhm

VOX- Auslöserpegel			45 mV (Notfall)

Zusammenschaltungs- Ausgang		3- pin XLR, symmetrisch

Nennwert					200 mV

Impedanz					< 100 oHm

Relais

Vorrang- Relaiskontakte			30 V, 1 A

Notfall- Relaiskontakte			30 V, 1 A

DC- Speisespannung			24 V, max. 250 mA

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich		-10°C bis +55°C

Lagertemperaturbereich			-40°C bis +70°C

Relative Feuchtigkeit			<95 %

Abmessungen (HxBxT in mm)		100 x 430 x 270 (19’’ breit, 2 Einheiten hoch)

Gewicht					ca. 5 kg

Montagewinkel für den 19’’ Einbau werden mitgeliefert.

Fabrikat: 				Bosch

Typ:    				LBB 1925/10 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.....................Typ:.....................

Material:  EURO...........................Lohn:	EURO...............