PLENA Sprechstelle für Sammelruf

PLENA Sprechstelle für Sammelruf

Sprechstelle mit standfestem Metallsockel, Schwanenhals und Kondensator-Richtmikrofon. Ausführung im Rahmen eines Systems für Beschallungsanlagen mit direktem Anschluss zwischen Sprechstelle und passendem Verstärker bzw. zwischen

mehreren Sprechstellen im gleichen System. Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2 entsprechen.

Leistungsmerkmale:

- Sprechstelle mit 5 m langem Anschlusskabel und verriegelbarem 8poligen DIN-Stecker.

- Buchse zum Durchschleifen weiterer Sprechstellen. Ausführung in einer Form, die wahlweise die Aufstellung als Tischgerät oder den versenkten Einbau in Arbeitsplatten erlaubt.

- Möglichkeit der Übertragung von Durchsagen in alle Zonen der Anlage

(Sammelruf). Durchsagen in einzelne Zonen der Anlage sind nicht vorgesehen.

- Grüne LED als Aktivierungsanzeige des Mikrofons.

- Sprechstelle mit umschaltbarer Verstärkung, zuschaltbarem Sprachfilter

und Begrenzer für eine verbesserte Verständlichkeit bei wechselndem

Besprechungsabstand.

- Sprechstelle mit symmetrischem Leitungsausgang zum Betrieb in bis zu

100 m Entfernung vom Verstärker über CAT-5 Anschlusskabel.

- Die Vorrangstufe der Sprechstelle wird im angeschlossenen Verstärker

eingestellt. Zusätzlich können im Verstärker verschiedene Hinweissignale

zur Übertragung vor und nach den Durchsagen gewählt werden.

Technische Daten:

Elektrische Daten

Spannungsbereich				18 – 24 V (24 V geliefert vom LBB1925/00)

Stromverbrauch				< 30 mA

Leistung

Nominelle Empfindlichkeit		85 dB SPL (Verstärkervoreinstellung 0 dB)

Nomineller Ausgangspegel		700 mV

Maximaler Eingangstonpegel		110 dB SPL

Verstärkervoreinstellung		+6 / 0 / -15 dB

Begrenzerschwelle				2 V

Komprimierungsverhältnis Begrenzer	1:20

Frequenzgang				100 Hz – 16 kHz

Verzerrung					< 0,6 %

Sprachfilter				- 3 dB bei 315 Hz, Hochpass, 6dB/Okt.

Ausgangsimpedanz				200 Ohm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich		-10°C bis +55°C

Lagertemperaturbereich			-40°C bis +70°C

Relative Feuchtigkeit			<95 %

Abmessungen (HxBxT in mm)		40 x 100 x 235 (Fuß)

390 mm Länge Schwanenhals

Kabellänge					5 m

Gewicht					ca. 1 kg

Fabrikat:  					Bosch

Typ:					      LBB 1941/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.....................Typ:........................

Material:	EURO..........................Lohn:	EURO..................