PLENA Sprechstelle für sechs Zonen

PLENA Sprechstelle für sechs Zonen

Sprechstelle mit standfestem Metallsockel, Schwanenhals und Kondensator-Richtmikrofon. Ausführung im Rahmen eines Systems für Beschallungsanlagen mit direktem Anschluss zwischen Sprechstelle und passendem Verstärker bzw. zwischen

mehreren Sprechstellen im gleichen System. Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2 entsprechen.

Leistungsmerkmale:

- Sprechstelle mit 5 m langem Anschlusskabel und verriegelbarem 8poligen DIN-Stecker.

- Buchse zum Durchschleifen weiterer Sprechstellen.

- Ausführung in einer Form, die wahlweise die Aufstellung als Tischgerät oder den versenkten Einbau in Arbeitsplatten erlaubt.

- Möglichkeit der Übertragung von Durchsagen in bis zu 6 ausgewählte

Zonen der Anlage sowie die Aufschaltung auf alle Zonen mit einer einzelnen

Taste (Sammelruf).

- Anzeige der ausgewählten Zonen über orangefarbene LEDs an der Sprechstelle. Zwei weitere LEDs als Statusanzeige für Mikrofon und Anlage:  eine grüne LED als Einschaltanzeige für das Mikrofon bzw.

bei laufender Übertragung des Gongsignals (LED blinkt) sowie eine

orangefarbene LED, wenn die Anlage durch eine Quelle mit höherer

Vorrangstufe belegt ist oder ein Bedienfehler vorliegt (LED blinkt).

- Bezeichnung der Zonen durch vom Anwender erstellte Etiketten, die in

transparente Halter eingeschoben werden.

- Sprechstelle mit umschaltbarer Verstärkung, zuschaltbarem Sprachfilter

und Begrenzer für eine verbesserte Verständlichkeit bei wechselndem

Besprechungsabstand.

- Sprechstelle mit symmetrischem Leitungsausgang zum Betrieb in bis zu

100 m Entfernung vom Verstärker über CAT-5 Anschlusskabel.

- Einstellung der Vorrangstufe sowie Auswahl der Gongsignale zur Übertragung

vor bzw. nach den Durchsagen über DIP-Schalter im Boden der Sprechstelle.

Technische Daten:

Elektrische Daten

Spannungsbereich				18 – 24 V (24 V geliefert vom LBB1925/00)

Stromverbrauch				< 30 mA

Leistung

Nominelle Empfindlichkeit		85 dB SPL (Verstärkervoreinstellung 0 dB)

Nomineller Ausgangspegel		700 mV

Maximaler Eingangstonpegel		110 dB SPL

Verstärkervoreinstellung		+6 / 0 / -15 dB

Begrenzerschwelle				2 V

Komprimierungsverhältnis Begrenzer	1:20

Frequenzgang				100 Hz – 16 kHz

Verzerrung					< 0,6 %

Sprachfilter				- 3 dB bei 315 Hz, Hochpass, 6dB/Okt.

Ausgangsimpedanz				200 Ohm

Auswahl

Signaltöne					18 verschiedene Kombinationen

Prioritäten					2 verschiedene Prioritäten

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich		-10°C bis +55°C

Lagertemperaturbereich			-40°C bis +70°C

Relative Feuchtigkeit			< 95 %

Abmessungen (HxBxT in mm)		40 x 100 x 235 (Fuß)

390 mm Länge Schwanenhals

Kabellänge					5 m

Gewicht					ca. 1 kg

Fabrikat:  					Bosch

Typ:					      LBB 1946/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.................Typ:.........................

Material:	EURO......................Lohn:	EURO...............