PLENA Tischmikrofon

PLENA Tischmikrofon

Tischmikrofon mit standfestem Metallsockel, Schwanenhals und Kondensator-Richtmikrofon. Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2 entsprechen.

Leistungsmerkmale:

- Tischmikrofon mit 2 m langem Anschlusskabel und 5poligem verriegelbaren DIN-Stecker für das symmetrische Ausgangssignal und die Vorrangkontakte.

- Ausführung in einer Form, die wahlweise die Aufstellung als Tischgerät oder den versenkten Einbau in Arbeitsplatten erlaubt.

- Spannungsversorgung durch Phantomspeisung aus dem angeschlossenen

Verstärker. Sprechtaste (PTT) zur Aktivierung des Mikrofons und des

Vorrangkontakts. Bei gedrückter PTT-Taste leuchtet die grüne LED.

- Zum Anschluss an Verstärker mit 3poligen XLR- Buchsen in Fällen, in denen die Vorrangkontakte nicht benötigt werden, liegt dem Gerät ein Adapter von 5pol. DIN auf 3pol. XLR bei.

Technische Daten:

Elektrische Daten

Phantomspeisung					12 – 48 V

Stromverbrauch					< 8 mA

Leistung

Empfindlichkeit					0,7 mV bei 85 dB SPL (2 mV/Pa)

Maximaler Eingangstonpegel			110 dB SPL

Frequenzgang					100 Hz – 16 kHz

Verzerrung						< 0,6 % (bei max. Eingang)

Ausgangsimpedanz					200 Ohm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich			-10°C bis +55°C

Lagertemperaturbereich				-40°C bis +70°C

Relative Feuchtigkeit				< 95 %

Abmessungen (HxBxT in mm)			40 x 100 x 235 (Fuß)

Länge Schwanenhals mit Mikrofon		390 mm

Kabellänge						2 m

Gewicht						ca. 1 kg

Fabrikat:  						Bosch

Typ:							LBB 1950/10 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.....................Typ:..........................

Material:  EURO...........................Lohn:	EURO....................