Schleifenverstärker

Schleifenverstärker

Der Plena Schleifenverstärker kann, pro Verstärker, eine Fläche von 600m² abdecken. Diese Lösung ermöglicht es Hörgeschädigten, Musik und Sprachdurchsagen zu hören ohne von Hintergrundgeräuschen gestört zu werden. Angeschlossen werden kann der Schleifenverstärker an einen Verstärker- Lineausgang oder direkt über bis zu zwei Mikrofon/ Line- Eingänge. Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2, sowie der Sicherheitsnorm EN 60065 entsprechen.

Die Grundausstattung des Schleifenverstärkers muss folgende Merkmale erfüllen:

•	erfüllt alle Anforderungen an Anlagen zur Alarmierung nach IEC 60849 bzw. DIN VDE 0828.

•	Überwachung des 100V Eingangs mit einem Pilot Ton.

•	Anschlußmöglichkeit zweier Mic/ Line- Eingänge

•	Anschlußmöglichkeit eines Prioritätsanschlusses mit 100V

•	Erweiterungsmöglichkeit des Systems mit einem weiteren Schleifenverstärker

•	Eingebaute Überwachung der Hauptfunktionen

Technische Daten:

Elektrische Daten

Netzspannung				115V AC/230 V AC, ±10%, 50/60Hz

Max. Leistungsaufnahme			500 VA

Max. Ausgangsstrom			10 A

Max. Einschaltstrom			7 A @ 230 V AC/ 14A @115 V AC

Leistung

Frequenzgang		60 Hz – 10 kHz

Verzerrung	< 1 % bei Nennleistung, 1 kHz

Tiefensteuerung	-8/+8 dB bei 100 Hz

Höhensteuerung	-8/+8 dB bei 10 kHz

Eingänge

Eingang 1 und 2	3-Pin XLR, symmetrisch

Empfindlichkeit	1 mV / 1 V (mic. / line)

Impedanz	> 1 kOhm

Dynamikbereich	100 dB

Signal-/Rauschabstand	75 dB

Belastbarkeit	25 dB

Phantomspeisung	16 V

Prioritätseingang	Schraubklemmen

Ausgänge (Nur im Slave Mode / Alle anderen Eingänge werden ausgeschaltet)

Leitungsausgang		XLR symmetrisch

Nennwert	1V

Impedanz	200 Ohm

Schleifenausgang	Schraubklemmen

Ausgangsstrom	10 A

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	+5 °C bis +45 °C

Lagertemperaturbereich	-25 °C bis +55 °C

Relative Feuchtigkeit	<95 %

Geräuschpegel Lüfter	<35 dB SPL bei 1 m

Abmessungen (HxBxT)	94 x 430 x 320 mm 
(19’’ breit, 2 Einheiten hoch)

Gewicht	11,6 kg

Farbe		Anthrazit

Montagewinkel für den 19’’ Einbau werden mitgeliefert

Fabrikat:  		Bosch

Typ:       		PLN-1LA10 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:......................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO................