PLENA Rückkopplungsunterdrückungs-System

PLENA Rückkopplungsunterdrückungs-System

zur Unterdrückung akustischer Rückkopplungen in einem Kanal. Verfahren der Rückkopplungsunterdrückung mit einem leistungsstarken DSP  auf der Grundlage einer Kombination oder Interaktion zweier Audio-Bearbeitungs-prozesse, mittels einer Dekorrelation in Verbindung mit einem Algorithmus zur Hallunterdrückung und einer akustischen Echounterdrückung über ein adaptives Filter. Verschiebung der Frequenz  des Ausgangssignals um 5 Hz.

Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2 entsprechen.

Das Rückkopplungssystem muss nachfolgende Funktionen erfüllen:

- Anpassgeschwindigkeit des Filters zwischen schnellem Modus und                          präzisem Modus umschaltbar.

- Anpassung des Filters automatisch ohne Zutun des Anwenders.

- Systemgewinn bis zu 12 dB.

- Eingebaute automatische Mischfunktion für 2 Mikrofon-Eingänge.

- Einfache Bedienerschnittstelle zur Auswahl der aller Funktionen.

- Bypass-Schalter zum Aktivieren bzw. Umgehen der Rückkopplungsunterdrückung.

- Einschleifmöglichkeit zwischen Vorverstärker und Endverstärker über

XLR-3 oder Cinch- Steckverbinder.

5poliger DIN-Anschluss mit durchgeschleifter Leitung für einen Vorrangkontakt.                                                    Ein- und Ausgänge für elektronisch symmetrischen oder unsymmetrischen Anschluss.

Technische Daten (IEC60268-3):

Elektrische Daten

Netzspannung				230 V / 115 V AC ±10%

Max Leistungsaufnahme			50 VA

Max. Einschaltstrom			1,5 A bei  230V/ 3A bei 115 V AC

Leistung

Abtastrate					32 kHz

Frequenzgang				125 Hz – 15 kHz

Verzerrung					< 0,1 % bei 1 kHz

Verstärkung (Bypass-Modus)		0 dB Leitungseingang 24/36/48 dB Mic- In

Verstärkung (aktiver Modus)		0 dB Leitungseingang 24/36/48 dB Mic- In

Signal-/ Rauschabstand			> 90 dB

Signalverzögerung				< 11 ms

Eingänge

Leitungs-/ Mikrofoneingang 1		3-polig XLR, 5-polig, DIN, symmetrisch

Max. Eingangspegel		18 / 6 / -6 dBV Line
-18 / -30 / -42 dBV Mic

Impedanz 					10 kOhm / 2 kOhm (Line / Mic)

CMRR						> 25 dB

Phantomspeisung				16 V

Mikrofoneingang 2				3-polig XLR, 5-polig, DIN, symmetrisch

Max. Eingangspegel			-18 / -30 / -42 dBV

Impedanz 					2 kOhm

Phantomspeisung				16 V

Leitungseingang 3				Cinch, unsymmetrisch

Max. Eingangspegel			18 / 6 / -6 dBV

Impedanz 					20 kOhm

Ausgänge

Leitungsausgang 1				3-polig XLR, symmetrisch

Max. Ausgangspegel			18 / 6 / -6 dBV Line

6 dBV Mic

Impedanz 					< 100 Ohm

Leitungsausgang 2				Cinch, unsymmetrisch

Max. Ausgangspegel			18 / 6 / -6 dBV Line

6 dBV Mic

Impedanz 					< 100 Ohm

Mikrofonausgang 3				5-polig DIN, symmetrisch

Max. Ausgangspegel			-22 / -34 / -46 dBV Line

-34 dBV Mic

Impedanz 					< 100 Ohm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich		-10°C bis +55°C

Lagertemperaturbereich			-40°C bis +70°C

Relative Feuchtigkeit			<95 %

Abmessungen (HxBxT in mm)	56 x 430 x 270 
(19’’ breit, 1 Einheit hoch)

Gewicht					ca. 3 kg

Fabrikat: 					Bosch

Typ:      					LBB 1968/00	oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.....................Typ:......................

Material:  EURO ..........................Lohn:	EURO ...............