Tastenfeld

Tastenfeld

Tastenfeld zur Erweiterung der Sprechstelle des ELA-Sprachalarms-Systems gem. IEC 60849 bzw. DIN VDE 0828. Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2 entsprechen.

Die Grundausstattung des Tastenfeldes muss folgende Merkmale erfüllen:

•	7 Programmierbare Tasten

•	Erweiterung des Systems bis zu 32 Tastenfelder.

Anschluß an die Sprechstelle über Flachbandkabel.

Mechanische Befestigung über Schraubverbindungen.

Elektrische Daten

Stromverbrauch				< 15 mA

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich		-10°C bis +55°C

Lagertemperaturbereich			-40°C bis +70°C

Relative Feuchtigkeit			< 95 %

Abmessungen (HxBxT in mm)		40 x 100 x 235

Fabrikat:  		Bosch

Typ:       		LBB 1957/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:......................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO................