Sprach – und Evakuierungsalarm-Router- Fernbedienfeld

Sprach – und Evakuierungsalarm-Router- Fernbedienfeld

Fernbedienfeld des ELA- Sprachalarmsystem- Routers.

Die Anlagen Verbindungen zwischen Controller und Fernbedienfeld erfolgt über CAT5 Kabel mit einer Entfernung bis zu 1000 Meter. Integrierte Systemüberwachung des Fernbedienfeldes und des Netzwerks. Das Gerät muss bezüglich Störstrahlung und Einstrahlfestigkeit den Werten nach EN 55103-1 und EN55103-2 entsprechen.

Die Grundausstattung des Fernbedienfeldes muss folgende Merkmale erfüllen:

•	erfüllt alle Anforderungen an Anlagen zur Alarmierung nach IEC 60849 bzw. DIN VDE 0828.

•	Vollständige Systemüberwachung einschließlich Lautsprecher-leitungsimpedanz und überwachtem Mikrofon für Notfälle.

•	6 Tasten zur Zonenauswahl für Alarmdurchsagen.

•	6 Tasten zur Zonenauswahl für Hintergrundmusik.

•	1 Relaisausgänge für Statusmeldungen an Drittsysteme.

•	3 Universal-Relaisausgänge.

•	Anschlussmöglichkeit für 24V DC unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integrierter Systemüberwachung.

An der Frontseite werden folgende Betriebszustände signalisiert:

•	6 LED’s für Zonenauswahl Hintergrundmusik.

•	6 LED’s für Zonenauswahl Alarmdurchsagen.

•	20 frontseitige LED-Fehlerindikatoren zur vollständigen Systemüberwachung.

Technische Daten:

Elektrische Daten

Netzspannung				24 V DC, +20%/-10%

Max. Leistungsaufnahme			200 mA

Typischer Batteriestrom			50mA

Relaiskontakte	30 V 1 A

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +55 °C

Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +70 °C

Relative Feuchtigkeit	<95 %

Abmessungen (HxBxT)	88 x 430 x 90 mm 
(19’’ breit, 2 Einheiten hoch)

Gewicht	ca. 3 kg

Farbe		Anthrazit

Montagewinkel für den 19’’ Einbau werden mitgeliefert

Fabrikat:  		Bosch

Typ:       		LBB 1997/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:......................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO................