9/6 Watt Einbaulautsprecher

9/6 Watt Einbaulautsprecher

Lautsprecherschallwand mit Metall-Loch-Gitterfront, bestückt mit Tiefton- und

Hochton - Lautsprechersystem, zum versenkten Einbau in AP bzw. UP - Gehäuse.

Leistungsmerkmale:

- Rahmen aus weißem Kunststoff, selbstlöschendes ABS Material, spez. nach UL 94VO. Eingebauter 100-Volt Übertrager, mit Abgriffen für den Betrieb mit 6 W, 3 W, oder 1,5 W.

- Anschluss über Keramik Klemmblock mit Thermosicherung.

- Einfache Befestigung durch zwei Montageschrauben.

Technische Daten			gem. EC 268-5

Max. Leistung			9 W

Nennleistung			6 W (6 – 3 1,5 – 0,75 W)

Schalldruck bei 6W/1W

(bei 1 kHz, 1m)	90/88 dB (SPL)

Effektiver

Übertragungsbereich (-10 dB)	75 bis 18 kHz

Öffnungswinkel

(bei 1 kHz / 4 kHz - 6dB)

Horizontal				160/85 Grad

Vertikal				180/100 Grad

Nennspannung			100 V

Nennimpedanz			1667 Ohm

Größe der Lautsprecher		5,08 cm/10,16 cm

Magnetgewicht			48/150 g

Umgebungstemperatur		-25 bis + 55OC

Elektrische Sicherheit		gem. EN 60065

Nichtentflammbarkeit		gem. UL 94 VO

Anschluss				2 pol. Schraubklemmleiste

Abmessungen (H x B x T)		165 x 284 x 59,5 mm

Montageöffnung (H x B)		143 x 238 mm

Farbe					weiß RAL 9010

Gewicht				1,2 kg

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBC 3011/41 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:....................

Leistung:  ................W			Max. Schalldruck:  .......dB

Material:  EURO........................	Lohn: EURO..............