30 W XLA 3200 Line Array Lautsprecher

30 W XLA 3200 Line Array Lautsprecher

Mit ausgeprägter Richtwirkung für kleine und mittlerer Räumlichkeiten.

Breitem Frequenzbereich, für Sprache und Musik. Unterdrückung von akustischen Nebenkeulen. Großer Öffnungswinkel. Bestückt mit 6 x 2” Hochleistungs-Systemen.

Leistungsmerkmale:

- Anschluss über Keramik-Klemmblock mit Thermo-Sicherung

- Entspr. der EVAC Norm gemäß BS 5839 Teil 8 und der EN 60849

- Komplett mit Gelenkbügel für Wandmontage

Technische Daten gem.		IEC 268-5

Max. Leistung			45 W

Nennleistung			30 W (30-15-7,5 W)

Schalldruckpegel 30W/1W

(1kHz, 1 m)				108/93 dB (SPL)

Effektiver Frequenzbereich

(-10 dB)				190 Hz bis 18 kHz

Öffnungswinkelwinkel

(bei 1 kHz/4 kHz, -6 dB)

Horizontal		180°/140°

Vertikal		70°/18°

Nennspannung			100 Volt

Nennimpedanz			333 Ohm

Umgebungstemperatur		–25°C bis +55° C

Sicherheit				entspr. EN 60065

Zulassung				entspr. BS 5839 Teil 8

entspr. IEC 60849 kompatibel

Ballwurfsicher			entspr. DIN 18032-3

Anschluss				Schraubklemmleiste

Abmessungen (H x B x T)		600 x 80 x 90 mm

Farbe					Silber

Gewicht				3 kg

Fabrikat:				Bosch .......................

Typ:					LBC 3200/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:.............	Typ:..................     ..

Leistung:  ..............W		Max. Schalldruck:  ........dB

Material:  EURO.........................	Lohn:  EURO............