6 Watt Deckenlautsprecher 100 V

6 Watt Deckenlautsprecher 100 V

Doppelkonus-Lautsprechersystem mit runder Metalllochblende, Farbe weiß

RAL 9010, einfache deckenbündige Montage in abgehängten Decken.

Leistungsmerkmale:

- Die Einheit wird mit zwei Federklammern in der Montageöffnung gehalten.

- Der Lautsprecher hat einen eingebauten 100 V-Übertrager mit Abgriffen für 6 W, 3 W oder 1,5 W Leistungsanpassung.

- Zum Anschluss dient ein doppelpoliger Anschlussblock.

- Ballwurfsicher gem. DIN VDE 0710 Teil 13.1981-05

Technische Daten gem. 		IEC 268-5

Max. Leistung			9 W

Nennbelastbarkeit (PHC)		6 W (6 – 3 -1,5 – W)

Schalldruck bei 6W/1W

(bei 1 kHz, 1 m)	99 dB/91 dB (SPL)

Effektiver Frequenzbereich 	70 Hz bis 18 kHz (-10 dB)

Öffnungswinkel			160/55 Grad (bei 1 kHz/4 kHz -6dB)

Nennspannung			100 V

Nennimpedanz			1667 Ohm

Lautsprechergröße			152,4 mm

Magnetgewicht			0,5 kg

Anschluss				2 poliger Druckklemme

Abmessungen (D x T)		199 x 89 mm

Montageausschnitt (D)		172 mm

Geeignet für Deckenstärken	zwischen 9 – 25 mm

Farbe					weiß RAL 9010

Gewicht				990 g

Umgebungsbedingungen		Umgebungstemperatur -25 bis +55OC

Fabrikat:  				Bosch

Typ: 					LBC 3090/31 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:..................	Typ:...................

Leistung:  ................W			Max. Schalldruck:  ....dB

Material:  EURO........................	Lohn: EURO..............