15/10 Watt Sound-Projektor

15/10 Watt Sound-Projektor

Für hochwertige Sprach- und Musikwiedergabe für Innen- und Außenanwendungen.

Zylindergehäuse in selbst löschendem ABS Material, klassifiziert nach UL 94 VO, Farbe weiß, in modernem Design, geeignet für EVAC Anwendungen.

Leistungsmerkmale:

- Dreh- und kippbarer Wand- und Deckenbefestigung.

- Der Lautsprecher kann mit 10 W, 5 W oder 2,5 W betrieben werden.

Technische Daten gem. 		IEC 268-5

Max. Leistung			15 W

Nennleistung (PHC)		10 W (10 – 5 – 2,5 W)

Schalldruckpegel bei

(10W1W/1 kHz, 1m)		102 dB/92 dB (SPL)

Effektiver Frequenzbereich

(-10 dB)	140 Hz bis 13 kHz

Öffnungswinkel

(bei 1 kHz, - 6dB)		220/65 Grad

Nennspannung			100 Volt

Nennimpedanz			1000 Ohm

Anschlusskabel			4 adrig

Länge					2 m

Abmessungen

Durchmesser			175 mm

Max. Länge			268 mm

Farbe					weiß (PH 90019)

Gewicht				2,5 kg

Umgebungstemperatur		- 25 bis + 55OC

Elektrische Sicherheit		EN 60065

Spritzwasserschutz		EN 60529 IP 3

Schutzklasse gem. 		IP 65

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBC 3094/15 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:................	Typ:.......................

Leistung:...................W			Max. Schalldruck:........dB

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO.................