15/10 Watt Hängekugel-Lautsprecher

15/10 Watt Hängekugel-Lautsprecher

Zur Abhängung von Decken, für hochwertige Sprach- und Musikwiedergabe für Innen- anwendungen.

Kugel-Gehäuse in selbst löschendem ABS Material, klassifiziert nach UL 94 VO, Farbe weiß, in modernem Design, geeignet für EVAC Anwendungen.

Leistungsmerkmale:

- Dreh- und kippbarer Wand- und Deckenbefestigung.

- Der Lautsprecher kann mit 10 W, 5 W oder 2,5 W betrieben werden.

Technische Daten gem. 		IEC 268-5

Max. Leistung			15 W

Nennleistung (PHC)		10 W (10 – 5 – 2,5 W)

Schalldruckpegel bei

(10W1W/1 kHz, 1m)		99 dB/89 dB (SPL)

Effektiver Frequenzbereich

(-10 dB)	130 Hz bis 20 kHz

Öffnungswinkel

(bei 1 kHz, - 6dB)		180/90 Grad

Nennspannung			100 Volt

Nennimpedanz			1000 Ohm

Anschlusskabel			4 adrig

Länge					5 m

Abmessungen

Durchmesser			185 mm

Max. Länge			107 mm

Farbe					weiß (PH 90019)

Gewicht				2,5 kg

Umgebungstemperatur		- 25 bis + 55OC

Elektrische Sicherheit		EN 60065

Spritzwasserschutz		EN 60529 IP 3

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBC 3095/15 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:................	Typ:.......................

Leistung:...................W			Max. Schalldruck:........dB

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO.................