Hornlautsprecher 10 Watt

Hornlautsprecher 10 Watt

runder 6” Hornlautsprecher, bestehend aus nicht entflammbarem ABS Material, mit Abgriffen an der Primärwicklung des Übertragers zur einfachen Leistungsanpassung. Der Lautsprecher kann mit 10 W, 5 W oder 2,5 W betrieben werden.

Leistungsmerkmale:

- Gehäuse aus ABS Material selbstlöschend nach UL 94VO.

- Zum Lieferumfang gehört ein Montagebügel, der eine genaue Ausrichtung des Lautsprechers ermöglicht.

- 2 m vieradriges Anschlusskabel.

Technische Daten gem.		IEC 268-5

Max. Leistung			15 W

Nennleistung (PHC)		10 W (10 – 5 – 2,5W)

Schalldruckpegel bei

Nennleistung 10/1W

(bei 1 kHz, 1m)	113 dB/103 dB (SPL)

Effektiver

Übertragungsbereich (-10 dB)

500 Hz bis 7 kHz

Öffnungswinkel

(bei 1 kHz/4 kHz, -6 dB)

Horizontal				160/50 Grad

Vertikal				160/50 Grad

Nennspannung			100 V

Nennimpedanz			1000 Ohm

Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +55OC

Wasser- und Staubschutz		entspr. IEC 60529 IP 65

Elektrische Sicherheit		entspr. EN 60065

Anschluss				4 adriges Kabel, 2 m lang

Abmessungen

Trichteröffnung (L x B)

Durchmesser der

Trichteröffnung			156 mm

Gesamtlänge				184 mm

Farbe					hellgrau, RAL 7035

Gewicht				1,25 kg

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBC 3481/12 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:......................

Leistung:  ................W			Max. Schalldruck:  .......dB

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO................