Hornlautsprecher 10 Watt

Hornlautsprecher 10 Watt

rechteckiger 10x6” Hornlautsprecher, bestehend aus nicht entflammbarem ABS Material, mit Abgriffen an der Primärwicklung des Übertragers zur einfachen Leistungsanpassung. Der Lautsprecher kann mit 10 W, 5 W oder 2,5 W betrieben werden.

Leistungsmerkmale:

- Gehäuse aus ABS Material selbstlöschend nach UL 94VO.

- Zum Lieferumfang gehört ein Montagebügel, der eine genaue Ausrichtung des Lautsprechers ermöglicht.

- 2 m vieradriges Anschlusskabel.

Technische Daten 			gem.	IEC 268-5

Max. Leistung			15 W

Nennleistung (PHC)		10 W (10 – 5 – 2,5W)

Schalldruckpegel bei

Nennleistung 10/1W

bei 1 kHz, 1m)	118 dB/108 dB (SPL)

Effektiver Übertragungsbereich

(-10 dB)

480 Hz bis 5,5 kHz

Öffnungswinkel

(bei 1 kHz/4 kHz, -6 dB)

Horizontal				90/40 Grad

Vertikal				130/45 Grad

Nennspannung			100 V

Nennimpedanz			1000 Ohm

Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +55OC

Wasser- und Staubschutz		entspr. IEC 60529 IP 65

Elektrische Sicherheit		entspr. EN 60065

Anschluss				4 adriges Kabel, 2 m lang

Abmessungen

Trichteröffnung (L x B)		267 x 171 mm

Durchmesser der Trichteröffnung

Gesamtlänge				276 mm

Farbe					hellgrau, RAL 7035

Gewicht				1,4 kg

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBC 3491/12 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:......................

Leistung:  ................W			Max. Schalldruck:  .......dB

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO................