Hornlautsprecher 20 Watt

Hornlautsprecher 20 Watt

runder 14” Hornlautsprecher, bestehend aus nicht entflammbarem ABS Material, mit Abgriffen an der Primärwicklung des Übertragers zur einfachen Leistungsanpassung. Der Lautsprecher kann mit 20 W, 10 W oder 5 W betrieben werden.

Leistungsmerkmale:

- Gehäuse aus ABS Material selbstlöschend nach UL 94VO.

- Zum Lieferumfang gehört ein Montagebügel, der eine genaue Ausrichtung des Lautsprechers ermöglicht.

- 2 m vieradriges Anschlusskabel.

Technische Daten 			gem.	IEC 268-5

Max. Leistung			30 W

Nennleistung (PHC)		20 W (20 – 10 – 5W)

Schalldruckpegel bei

Nennleistung 30/1W

(bei 1 kHz, 1m)	123 dB/110 dB (SPL)

Effektiver Übertragungsbereich

(-10 dB)

380 Hz bis 5,5 kHz

Öffnungswinkel

(bei 1 kHz/4 kHz, -6 dB)	80/35 Grad

Nennspannung			100 V

Nennimpedanz			500 Ohm

Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +55OC

Wasser- und Staubschutz		entspr. IEC 60529 IP 65

Elektrische Sicherheit		entspr. EN 60065

Anschluss				4 adriges Kabel, 2 m lang

Abmessungen

Durchmesser der

Trichteröffnung		354 mm

Gesamtlänge				332 mm

Farbe					hellgrau, RAL 7035

Gewicht				2,65 kg

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBC 3492/12 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:......................

Leistung:  ................W			Max. Schalldruck:  .......dB

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO................