Hornlautsprecher 30 Watt

Hornlautsprecher 30 Watt

runder 16” Hornlautsprecher, bestehend aus nicht entflammbarem ABS Material, mit Abgriffen an der Primärwicklung des Übertragers zur einfachen Leistungsanpassung. Der Lautsprecher kann mit 30 W, 15 W oder 7,5 W betrieben werden.

Leistungsmerkmale:

- Gehäuse aus ABS Material selbstlöschend nach UL 94VO.

- Zum Lieferumfang gehört ein Montagebügel, der eine genaue Ausrichtung des Lautsprechers ermöglicht.

- 2 m vieradriges Anschlusskabel.

Technische Daten 			gem.	IEC 268-5

Max. Leistung			45 W

Nennleistung (PHC)		30 W (30 – 15 – 7,5W)

Schalldruckpegel bei

Nennleistung 30/1W

(bei 1 kHz, 1m)	126 dB/111 dB (SPL)

Effektiver Übertragungsbereich

(-10 dB) 	380 Hz bis 5 kHz

Öffnungswinkel

(bei 1 kHz/4 kHz, -6 dB)	70/40 Grad

Nennspannung			100 V

Nennimpedanz			333 Ohm

Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +55OC

Wasser- und Staubschutz		entspr. IEC 60529 IP 65

Elektrische Sicherheit		entspr. EN 60065

Anschluss				4 adriges Kabel, 2 m lang

Abmessungen

Durchmesser der

Trichteröffnung		400 mm

Gesamtlänge				353 mm

Farbe					hellgrau, RAL 7035

Gewicht				3 kg

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBC 3493/12 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:......................

Leistung:  ................W			Max. Schalldruck:  .......dB

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO................