Treibereinheit 15 Watt

Treibereinheit 15 Watt

100 V Hochleistungs-Treibereinheit.

Leistungsmerkmale:

- Hoher Wirkungsgrad

- 1 3/8” Schraubanschluss

- Einfache Leistungsauswahl

- Über Abgriffe an der Primärwicklung des Übertragers kann der Lautsprecher mit 15 - 10 - 7,5 - 5 Watt betrieben werden.

Technische Daten gem.		IEC 268-5

Max. Leistung			22,5 W

Nennleistung (PHC)		15 W

Schalldruck bei

Nennleistung 15/1 W

(1 kHz, 1m)	125/113 dB

Nennspannung			100 V

Nennimpedanz			670 Ohm

Impedanz der Schwingspule	8 Ohm

Effektiver

Übertragungsbereich (-10 dB)	400 Hz bis 9 kHz

Schraubanschluss			1 3/8 Zoll Außengewinde,

18 Umdrehungen pro Zoll

Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +55OC

Abmessungen (Höhe x Durchm.)	108 x 92 mm

Gewicht				1,3 kg

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBN 9000/00	oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:....................	Typ:....................

Leistung:  ................W			Max. Schalldruck:  ......dB

Material:  EURO..........................	Lohn: EURO..............