Treibereinheit 30 Watt

Treibereinheit 30 Watt

100 V Hochleistungs-Treibereinheit.

Leistungsmerkmale:

- Hoher Wirkungsgrad

- 1 3/8” Schraubanschluss

- Einfache Leistungsauswahl

- Über Abgriffe an der Primärwicklung des Übertragers kann der Lautsprecher mit 30 - 20 - 15 - 10 Watt betrieben werden.

Technische Daten 			gem.	IEC 268-5

Max. Leistung			45 W

Nennleistung (PHC)		30 W

Schalldruck bei

Nennleistung 30/1 W

(1 kHz, 1m)			129/114 dB

Nennspannung			100 V

Nennimpedanz			330 Ohm

Impedanz der Schwingspule	16 Ohm

Effektiver Übertragungsbereich
(-10 dB)				300 Hz bis 8 kHz

Schraubanschluss			1 3/8 Zoll Außengewinde,

18 Umdrehungen pro Zoll

Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +55OC

Abmessungen (Höhe x Durchm.)	134 x 104 mm

Gewicht				2,1 kg

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBN 9001/00	oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:....................	Typ:....................

Leistung:  ................W			Max. Schalldruck:  ......dB

Material:  EURO..........................	Lohn: EURO..............