12 Watt Lautstärkesteller (MK)

12 Watt Lautstärkesteller (MK)

Ausführung als Stufensteller zum Einbau in Schalter/Hohlwanddosen.

Technische Daten

Nennleistung			12 W

Eingangsspannung			100 V

Dämpfungsschritte			5 x 3 dB + aus

Frequenzbereich (-1 dB)		50 Hz - 20 kHz

Klirrfaktor				< 0,5%

Stromverbrauch			10 mA bei 24 VDC

Anschlüsse				Schraubklemmen

Farbe					cremeweiß RAL 9010

Abmessungen (B x L)		87 x 87 mm

Gewicht				226 g

Fabrikat:				Bosch

Typ:					LBC 1400/10 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:..................	Typ:...................

Material:  EURO........................	Lohn: EURO.............