Netzwerkverteiler

Netzwerkverteiler

für Verzweigungen vom Hauptkabel in der Systeminstallation zu zwei einzelnen Abzweigungen.

Leistungsmerkmale:

- Das Gerät kann an ein externes Gleichstromnetzteil angeschlossen werden oder wird aus dem Netzteil des Netzwerkcontrollers versorgt.

Das Gerät ist mit nachfolgenden Funktionen auszustatten:

•	Redundanter Netzwerkanschluss

•	Stromeinschaltanzeige

•	Fehleranzeige

•	Anschluß einer lokalen Stromversorgung möglich.

•	Der Netzwerk - Splitter ist mit 2 Leuchtdioden für Diagnosezwecke

ausgestattet.

•	Der Leistungsaufnahmefaktor kann zwischen den Werten 4 und 10 sowie

Maximum eingestellt werden.

•	Die lokale Stromversorgung beträgt 48 V Gleichstrom.

Schnittstellen

•	2 Systemnetzwerkanschlüsse für Hauptkabel

•	2 Systemnetzwerkanschlüsse für Abzweigung

Technische Daten

Leistungsaufnahme			3,9 W (DC)

Montage				mit 2 Bohrungen

Abmessungen (HxBxT)		200 x 82,5 x 28,9 mm

Gewicht				0,3 kg

Farbe 				Anthrazit

Umgebungsbedingungen

•	Emission			gemäß EN55103-1 / FCC-47, Artikel 15B

•	Immunität 			gemäß EN55103-2

•	Zulassungen			CE / FCC

IEC 60849

•	Temperatur			-5°C bis +55°C

•	Relative Feuchtigkeit	15% bis 90%

Das Gerät muss den Anforderungen der Selbstüberwachung gem. IEC 849 (DIN VDE 0828 / EN 60849) entsprechen.

Fabrikat:  				Bosch

Typ:       				LBB 4410/00 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:...................	Typ:.....................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO...............