# Digitaler H.264 Videorecorder mit Audio

Vollduplex-Farb-Aufzeichnungssystem für gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe, es hat vier Aufnahmebetriebsarten die es ermöglichen das alle Aufzeichnungen, nur die Normalaufzeichnung, nur die Ereignisaufzeichnungen oder keine Aufzeichnungen überschrieben werden. Zu den Alarmfunktionen gehören die programmierbare Bewegungserkennung bei allen Kameraeingängen und die Codierung aller Alarme zum direkten Abruf der zugehörigen Aufzeichnungen. Die maximale Bildrate bei der Aufnahme beträgt 25 Bilder pro Sekunde bei PAL (30 bei NTSC) je Kanal. Aufnahmerate und Bildqualität können für jeden einzelnen Kameraeingang getrennt vorgegeben werden. So können Kameras in Bereichen mit hohem Risiko gegenüber Kameras an weniger kritischen Positionen in der Aufnahmequalität bevorzugt werden. Das System bietet außerdem die Steuerung der Aufnahme über einen Zeitplan. Damit kann z.B. am Tag kontinuierlich und nachts nur bei Bewegung aufgezeichnet werden.

Manipulationen an den digitalen Aufzeichnungen können ausgeräumt werden, denn mit den Videodaten werden Informationen - sog. Metadaten – zur Authentifizierung aufgezeichnet. Änderungen an Bildinhalt oder Metadaten werden zuverlässig erkannt. Das System verfügt außerdem über eine Authentifizierungsprüfung bei lokaler oder abgesetzter Wiedergabe und einen speziellen PC- Player zur Wiedergabe der gesicherten Videodateien. Der Zugriff auf bestimmte Funktionen kann über programmierbare Zugriffsrechte eingeschränkt werden.

Eine Auswahl verschiedener Einstellungen ermöglicht es, die Kapazität der eingebauten Festplatte in den verschiedensten Anwendungen optimal zu nutzen. Über eine externe Archivierung über USB lassen sich Videosequenzen auf einen Memorystick sichern.

Über die Netzwerkschnittstelle und die Control Center Software können Kameras über TCP/IP- Netzwerke, LAN, WAN oder das Internet angezeigt und konfiguriert werden. Die fortschrittliche grafische Bedienerschnittstelle enthält umfassende Funktionen zum Suchen, Abrufen und zur Wiedergabe der Videoaufzeichnungen. In den gespeicherten Aufnahmen kann nach Bewegungen in bestimmten Bildbereichen gesucht werden. Bei konfigurierbaren Ereignissen kann das Gerät eine Emailbenachrichtigung absetzen. Die Einrichtung des Systems kann lokal am Gerät, über Browser oder die mitgelieferte Software erfolgen. DVR 600 ist voll kompatibel zu anderen Videoüberwachungsgeräten, einschließlich der Bosch AutoDome™ Kameras und Bedienpulte. In den gespeicherten Aufnahmen kann nach Bewegungen in bestimmten Bildbereichen gesucht werden. Das Gerät verfügt über 4 Audioeingänge. Die Bedienung kann über eine im Lieferumfang befindliche IR-Fernbedienung erfolgen. Über das RTSP Protokoll können Livebilder durch z.B. Smartphones abgerufen werden.

Auflösung : 	CIF, 2CIF, 4CIF

352x288, 704x288, 704x576 (PAL)

352x240, 704x240, 704x 480(NTSC)

Bildrate pro Kanal:	25 IPS bei 4CIF (für 4 Kanäle)

25 IPS bei 2CIF (für 8 Kanäle)

25 IPS bei CIF (für 16 Kanäle)

Videoeingänge:		8(16)x BNC, 1Vss, 75Ohm, BNC, selbst terminierend

Audioeingänge:		4 Line In, 30 kOhm, Cinch-Buchsen

Audioausgänge:		2 x 100 kOhm, Cinch Buchse

Audiokompression:	ADPCM, 16kHz Abtastrate

Monitorausgänge:		Monitor A (4:3, 5:4, 16:10; 16:9)

Monitor B als VGA  (800x600)

RS485:	PTZ-Steuerung folgender Protokolle

BOSCH , Pelco D&P

Alarm Eingänge:	8 (16)konfigurierbare NO/NC, max. 40VDC

Alarm Ausgänge:	4 Relais Ausgänge, konfigurierbar NO/NC, 		max. 30VAC 1A kontinuierlich

USB:	2 USB-Ports für Maus und Memorysticks

Schnittstellen:		Keyboard: RS485, inklusive Spannungsversorgung aus dem System

Ethernet:		RJ45S Stecker 10/100BaseT gemäß IEEE802.3

Interne Festplatte:	0 / 500/ 1000 / 2000GB (maximal 4TB)

Aufnahmegeschw.:	1, 3, 5, 6, 12,5, 20, 25

Betriebsspannung:	12V DC, 5A

Netzteil:	110 bis 240 VAC, 50/60Hz

Temperaturbereich: 	0 bis 40 °C

Abmessungen:	355 x 78 x 362mm (BxHxT)

Inklusive 19 Zoll Einbau

Gewicht:	ca. 4,3 kg

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	DVR-630-08A

DVR-630-08A050

DVR-630-08A100

DVR-630-08A200

DVR-630-16A

DVR-630-16A050

DVR-630-16A100

DVR-630-16A200	__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________

# Digitaler H.264 Videorecorder mit Audio und DVD-Brenner

Vollduplex-Farb-Aufzeichnungssystem für gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe, es hat vier Aufnahmebetriebsarten die es ermöglichen das alle Aufzeichnungen, nur die Normalaufzeichnung, nur die Ereignisaufzeichnungen oder keine Aufzeichnungen überschrieben werden. Zu den Alarmfunktionen gehören die programmierbare Bewegungserkennung bei allen Kameraeingängen und die Codierung aller Alarme zum direkten Abruf der zugehörigen Aufzeichnungen. Die maximale Bildrate bei der Aufnahme beträgt 25 Bilder pro Sekunde bei PAL (30 bei NTSC) je Kanal. Aufnahmerate und Bildqualität können für jeden einzelnen Kameraeingang getrennt vorgegeben werden. So können Kameras in Bereichen mit hohem Risiko gegenüber Kameras an weniger kritischen Positionen in der Aufnahmequalität bevorzugt werden. Das System bietet außerdem die Steuerung der Aufnahme über einen Zeitplan. Damit kann z.B. am Tag kontinuierlich und nachts nur bei Bewegung aufgezeichnet werden.

Manipulationen an den digitalen Aufzeichnungen können ausgeräumt werden, denn mit den Videodaten werden Informationen - sog. Metadaten – zur Authentifizierung aufgezeichnet. Änderungen an Bildinhalt oder Metadaten werden zuverlässig erkannt. Das System verfügt außerdem über eine Authentifizierungsprüfung bei lokaler oder abgesetzter Wiedergabe und einen speziellen PC- Player zur Wiedergabe der gesicherten Videodateien. Der Zugriff auf bestimmte Funktionen kann über programmierbare Zugriffsrechte eingeschränkt werden.

Eine Auswahl verschiedener Einstellungen ermöglicht es, die Kapazität der eingebauten Festplatte in den verschiedensten Anwendungen optimal zu nutzen. Über eine externe Archivierung über USB lassen sich Videosequenzen auf einen Memorystick sichern.

Über die Netzwerkschnittstelle und die Control Center Software können Kameras über TCP/IP- Netzwerke, LAN, WAN oder das Internet angezeigt und konfiguriert werden. Die fortschrittliche grafische Bedienerschnittstelle enthält umfassende Funktionen zum Suchen, Abrufen und zur Wiedergabe der Videoaufzeichnungen. In den gespeicherten Aufnahmen kann nach Bewegungen in bestimmten Bildbereichen gesucht werden. Bei konfigurierbaren Ereignissen kann das Gerät eine Emailbenachrichtigung absetzen. Die Einrichtung des Systems kann lokal am Gerät, über Browser oder die mitgelieferte Software erfolgen. DVR 600 ist voll kompatibel zu anderen Videoüberwachungsgeräten, einschließlich der Bosch AutoDome™ Kameras und Bedienpulte. In den gespeicherten Aufnahmen kann nach Bewegungen in bestimmten Bildbereichen gesucht werden. Das Gerät verfügt über 4 Audioeingänge. Die Bedienung kann über eine im Lieferumfang befindliche IR-Fernbedienung erfolgen. Über das RTSP Protokoll können Livebilder durch z.B. Smartphones abgerufen werden. Export des aufgezeichneten Videomaterials auf DVD.

Auflösung : 	CIF, 2CIF, 4CIF

352x288, 704x288, 704x576 (PAL)

352x240, 704x240, 704x 480(NTSC)

Bildrate pro Kanal:	25 IPS bei 4CIF (für 4 Kanäle)

25 IPS bei 2CIF (für 8 Kanäle)

25 IPS bei CIF (für 16 Kanäle)

Videoeingänge:		8(16)x BNC, 1Vss, 75Ohm, BNC, selbst terminierend

Audioeingänge:		4 Line In, 30 kOhm, Cinch-Buchsen

Audioausgänge:		2 x 100 kOhm, Cinch Buchse

Audiokompression:	ADPCM, 16kHz Abtastrate

Monitorausgänge:		Monitor A (4:3, 5:4, 16:10; 16:9)

Monitor B als VGA  (800x600)

RS485:	PTZ-Steuerung folgender Protokolle

BOSCH , Pelco D&P

Alarm Eingänge:	8 (16)konfigurierbare NO/NC, max. 40VDC

Alarm Ausgänge:	4 Relais Ausgänge, konfigurierbar NO/NC, 		max. 30VAC 1A kontinuierlich

USB:	2 USB-Ports für Maus und Memorysticks

Schnittstellen:		Keyboard: RS485, inklusive Spannungsversorgung aus dem System

Ethernet:		RJ45S Stecker 10/100BaseT gemäß IEEE802.3

Interne Festplatte:	0 / 500/ 1000 / 2000GB (maximal 4TB)

Aufnahmegeschw.:	1, 3, 5, 6, 12,5, 20, 25

Betriebsspannung:	12V DC, 5A

Netzteil:	110 bis 240 VAC, 50/60Hz

Temperaturbereich: 	0 bis 40 °C

Abmessungen:	355 x 78 x 362mm (BxHxT)

Inklusive 19 Zoll Einbau

Gewicht:	ca. 4,3 kg

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	DVR-650-08A

DVR-650-08A050

DVR-650-08A100

DVR-650-08A200

DVR-650-16A

DVR-650-16A050

DVR-650-16A100

DVR-650-16A200	__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________