## Pupitre d'interprète 32 canaux

Version pour un seul interprète équipée d'une entrée pour enficher un microphone externe, équipé d’un anneau lumineux. Un haut-parleur à large bande avec sélecteur et régulateur de volume permet l'écoute de la langue originale ou d’un autre canal au choix.

Sa forme ergonomique et ses prévisions pour les malvoyants permettent une utilisation intuitive sans erreurs.

L'écran à cristaux liquides éclairé affiche d'une façon alphanumérique les informations comme: canal entrant, niveau de qualité du canal écouté, information du canal de sortie et de la langue, instructions programmées et messages.

Un sélecteur de canaux permet le choix du canal écouté (langue de l'intervenant ou une des traductions) via un régulateur de volume et le casque de l'interprète.

Le pupitre est très insensible aux perturbations par des téléphones mobiles.

Le pupitre est équipé des commandes et indicateurs suivants :

- Régulateur de volume pour écoute sur casque, régulation des basses et des aiguës.

- Sélecteur rotatif du canal entrant ainsi que 5 touches de présélection avec indications sur le display permettant un passage rapide entre 5 canaux pré - programmés.

- Commutateur à 2 voyants LED verts permettant la sélection de la langue de l'intervenant ou de la langue  relais choisie.

- Sélecteur rotatif et régulateur de volume pour écoute via le haut-parleur.

- Signaux auditifs pour malvoyants avec bouton d’enclenchement.

- Deux commutateurs permettant la sélection en sortie du canal A ou du canal B, avec indications sur le display.

- Sélecteur permettant le choix de langue sur le canal B.

- Indicateurs signalant l'occupation du canal A et du canal B.

- Bouton de commande du microphone avec anneau lumineux rouge / vert.

- Touche interrompant momentanément le micro (anti-toux).

- Sélection automatique lors du branchement d'un micro - casque.

- Touche de message « parlez lentement »

- Touche pour demande d’aide.

- Touche de communication à 2 voies entre l'interprète et le président ou l'opérateur.

Pupitre équipé d'un connecteur DIN 5 pôles 180° pour micro - casque (suivant IEC 574-3) ; connecteur DIN femelle 6 pôles et câble de liaison terminé par un connecteur moulé DIN mâle 6 pôles pour système en boucle; connecteur 8 pôles pour le raccordement éventuel d'un combiné d'interphonie (option).

Prises jack stéréo 6,3mm et 3,5mm pour casque.

Prise mini XLR 6 broches pour microphone.

Caractéristiques techniques

Largeur de bande			: 20 kHz pour chacun des 32 canaux

Impédance de sortie casque 		: 32 Ohm

Sensibilité entrée microphone		: 7 mVrms

Couleur de la partie supérieure	: argent (RAL 9022)

Couleur de la base			: gris léger (RAL 7500) ou anthracite

Dimensions (H x L x P)	 	: 82 x 330 x 170 mm

Poids 					: 1,3 kg

Marque 	: Bosch

Type 	 	: DCN-IDESK-L (base de couleur gris léger)

: DCN-IDESK-D (base de couleur anthracite)