### Amplificateur de Puissance Praesideo PRS-4P125

### Caractéristiques architectes et ingénieurs

L'amplificateur à 4 canaux comporte une interface réseau pour le câblage hybride fibre optique avec des connexions réseau doubles, permettant le fonctionnement en boucle redondante. L'interface réseau de l'amplificateur prend en charge les signaux audio et de commande numériques.

L'amplificateur comporte un processeur audio numérique avec un égaliseur paramétrique complet 3 bandes et des égaliseurs passe-haut/bas semi-paramétriques permettant, par le biais de l'interface réseau, de configurer le contrôle des basses et des aigus, le réglage du délai audio, le réglage du volume sonore, la génération d'une fréquence pilote de surveillance 20 kHz et une fonction de réglage du volume sonore dépendant du bruit.

Il comporte 2 entrées audio analogiques, prenant en charge les niveaux de ligne et de microphone, pour les microphones d'analyse du bruit ambiant ou les sources audio auxiliaires. L'interface réseau permet de configurer la sensibilité et le mode de fonctionnement de ces entrées. En mode microphone, ces entrées fournissent une alimentation fantôme configurable et permettent la supervision des connexions de microphone.

L'amplificateur de puissance est un amplificateur à 4 canaux avec une puissance de sortie nominale de 125 Wrms par canal. Il peut fournir une alimentation nominale à une température de fonctionnement maximale de 55 °C pour permettre le montage en rack haute densité. Il recourt à une technologie de découpage de classe D très efficace pour une faible consommation électrique. Il comporte des sorties pour des tensions constantes de 50, 70 et 100 V, typiques pour les systèmes de haut-parleur des systèmes de sonorisation. Les connexions des haut-parleurs se trouvent sur des borniers à vis amovibles avec une isolation de sécurité. Elles sont isolées du transformateur et se trouvent en position flottante par rapport à la masse. L'amplificateur dispose d'un détecteur de fuite de la masse afin de détecter si l'isolation du câblage des haut-parleurs est défectueuse et d'avertir des situations dangereuses. Il est protégé contre les surchauffes, les surcharges et les courts-circuits.

Il comporte un système de supervision pour la surveillance de ses conditions de fonctionnement et la charge connectée sur chaque canal. Il possède un relais intégré pour le raccordement automatique des charges des haut-parleurs à un amplificateur de secours en cas de dysfonctionnement de l'amplificateur.

Il propose des options de montage interne pour un système de supervision des lignes de haut-parleur à l'aide de la communication avec les cartes de surveillance de fin de ligne ou les cartes de surveillance de haut-parleur. L'alimentation de ces cartes de surveillance et la communication avec celles-ci proviennent du câble du haut-parleur à 2 conducteurs, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des conducteurs supplémentaires ou un câblage blindé.

L'amplificateur dispose d'une alimentation à découpage haute efficacité pour l'utilisation sur secteur et une entrée de batterie 48 V de secours à basculement automatique.

Il peut surveiller l'alimentation secteur et son alimentation par batterie. Il est doté d'un mode veille configurable permettant d'économiser l'alimentation par batterie en cas de panne de courant, avec une sortie automatique du mode veille si un appel prioritaire doit être effectué.

Un écran graphique LCD rétroéclairé situé sur le panneau avant affiche l'état de la connexion réseau et les anomalies. En conditions de fonctionnement normales, cet écran graphique LCD affiche un nom configurable pour l'amplificateur afin de faciliter l'identification et un indicateur de niveau pour chaque entrée et sortie. L'amplificateur reporte ses défauts vers le contrôleur réseau Praesideo.

L'amplificateur comporte 8 contacts d'entrée de contrôle, avec une supervision configurable des coupures de circuit et des courts-circuits. Les entrées de commande disposent de fonctionnalités configurables, comme le déclenchement automatique d'une alarme d'urgence en cas d'activation par un détecteur d'incendie ou le réglage du volume sonore de la musique ambiante.

L'amplificateur possède 4 sorties de relais de commande, qui peuvent être configurées par le biais du réseau pour différentes fonctions, comme l'indication des anomalies ou de l'activité des zones.

L'amplificateur est certifié par une agence de test indépendante, comme le TÜV, pour la conformité aux normes EN 60849 et EN 54-16 des systèmes de sonorisation d'urgence.

Pour faciliter le montage en rack sans avoir à libérer de l'espace dans le rack entre les unités, l'enceinte de l'amplificateur possède une largeur de 51,4 cm et une hauteur de 2U.

L'amplificateur est un amplificateur Praesideo PRS-4P125, fabriqué par Bosch Security Systems.