### Clavier Numérique de Pupitre d'Appel Praesideo PRS-CSNKP

### Caractéristiques architectes et ingénieurs

Le clavier numérique de pupitre d'appel possède une interface numérique série pour le brancher à un pupitre d'appel ou un kit de pupitre d'appel avec des fonctions de boucle pour ajouter des claviers supplémentaires.

Le clavier de pupitre d'appel contient 12 touches (0 … 9, *, #) et un écran graphique LCD alphanumérique rétroéclairé configurables par le biais du réseau pour proposer différentes fonctions sur le pupitre d'appel auquel il est relié.

La configuration permet de configurer les fonctions suivantes :

- accès de l'utilisateur au pupitre d'appel avec le numéro d'utilisateur et le code PIN, configurable pour plusieurs utilisateurs avec fonctions d'expiration et de verrouillage manuel ;

- sélection des zones et des groupes de zones cibles des appels avec un maximum de 8 zones ou groupes de zones à entrer dans une chaîne.

L'écran graphique LCD fournit des informations relatives aux sélections et à l'accessibilité de la zone ou des groupes de zones sélectionnés.

Le clavier numérique est alimenté par le pupitre d'appel auquel il est relié.

L'unité peut fonctionner à une température de fonctionnement maximale de 45 °C.

Le clavier numérique est certifié par une agence de test indépendante, comme le TÜV, pour la conformité aux normes EN 60849 et EN 54-16 des systèmes de sonorisation d'urgence.

Le clavier de pupitre d'appel est un clavier Praesideo PRS-CSNKP, fabriqué par Bosch Security Systems.