### Interface de Pupitre d'Appel Praesideo PRS-CSI

### Caractéristiques architectes et ingénieurs

L'interface de pupitre d'appel distant comporte une interface réseau pour le câblage hybride fibre optique avec des connexions réseau doubles, permettant le fonctionnement en boucle redondante. L'interface réseau fibre optique prend en charge les signaux audio et de commande numériques multicanal.

L'interface de pupitre d'appel sert d'interface avec un pupitre d'appel distant qui ne dispose pas d'une connectivité réseau directe. Par le biais de l'interface de pupitre d'appel, le pupitre peut recevoir des signaux audio et de commande de fonctionnement du réseau et reporte ses défauts vers le contrôleur Praesideo.

Il utilise un câble UTP CAT-5 de 1 000 m pour l'interconnexion. Ce câble transmet les signaux audio et de commande au format numérique.

Il contient un processeur audio numérique pour le pupitre d'appel distant avec un égaliseur paramétrique complet 3 bandes et des égaliseurs passe-haut/bas semi-paramétriques pour le contrôle des basses et des aigus.

L'interface réseau permet de configurer à distance l'interface de pupitre d'appel, qui est alimentée par le réseau pour faciliter l'installation ou par une alimentation externe (de secours).

Le pupitre d'appel comporte deux entrées de commande supervisées pour transmettre les informations d'état de l'alimentation, d'une alimentation sans interruption vers le contrôleur du système, par le biais du réseau.

Il comporte un système de supervision pour la surveillance de ses fonctions et de son fonctionnement conformément aux normes EN 60849 et EN 54-16. L'unité signale ses anomalies et les anomalies du pupitre d'appel distant connecté vers le contrôleur réseau Praesideo.

L'unité peut fonctionner à une température de fonctionnement maximale de 55 °C.

L'interface de pupitre d'appel est certifiée par une agence de test indépendante, comme le TÜV, pour la conformité aux normes EN 60849 et EN 54-16 des systèmes de sonorisation d'urgence.

L'interface de pupitre d'appel est une interface Praesideo PRS-CSI, fabriquée par Bosch Security Systems.